Zadání pro technické řešení:

- Vyráběny by měly být tyto délky trubic – 60 cm, 120 cm a 150 cm.

- Při zadání počítat s možností, že výroba bude rozšířena o trubice délky 40 cm a 90 cm.

- Svítivost trubic bude:

  - 60 cm – cca 850 lm

  - 90 cm – cca 1 200 lm

  - 120 cm – cca 1 700 lm

  - 150 cm – cca 2 100 lm

- Barva světla bude přibližně 3 000 K, 5 000 K a v některých případech 6 500K.

- Provedení krytu bude mléčné a čiré.

- Základní konstrukce:  Slitina hliníku.

- Napájecí napětí 100-250V AC 50 Hz – 60 Hz s možností připojení trubic do stávajících obvodů fluorescenčních trubic.

- Konstrukce LED pásu umožní vyrábět jednostranné zapojení (přívod L a N je jen na jedné straně trubice) a průběžné zapojení (L je na jedné straně trubice a N je na druhé straně trubice).

- Trubice budou zařazeny do kategorie úsporných svítidel (třída A).

- Všechny trubice budou mít průměr max. 28 mm nebo typ T8, který má max. průměr 26 mm.

- Všechny trubice budou mít stejné patice G13.

- V případě zadání vývoje driveru a LED pásu, musí být tyto díly vyrobeny dle platných norem EU. EN 60968:1990 - elektrická bezpečnost světelných zdrojů EN 62031:2008 - LED modul ( jako komponent ) EN 62471:2008  - fotobiologická bezpečnost ( měření spektra vyzařovaného světla ) Normy EMC ( měření kompatibility - odolností i vyzařování vzduchem a do sítě ) EN 61000-3-2: 2006 EN 55015:2006 EN 61547:2009

- Konstrukce LED trubic musí být „bezpečná“ – izolace driveru z nehořlavého materiálu.

- Při zvažování technických možností zvážit, jestli by nešlo driver nachystat na stmívání, regulaci pomocí PC...... atd.

- Konstrukce: Zařízení by bylo v kategorii třídy II.

16)Použití: Vnitřní prostory s teplotou od 5°C do 45°C.

SEZNAM POTŘEBNÝCH SOUČÁSTEK:

- driver

- patice

- krytky trubic (čirá, mléčná)

- kryt driveru – nehořlavý materiál V0

- tištěný spoj

- hliníkové tělo s LED diodama.