Kanalizační přípojka

Současný stav

Do septiku,který je umístěn na nádvoří,jsou svedeny  tři přítoky z každé bytové jednotky-pouze WC

Do jímky,která je umístěna také na nádvoří, jsou svedeny tři přítoky z každé bytové jednotky - ostatní odpad (koupelna,kuchyň)

Budoucí stav

Do jímky č.1 by měl být sveden 3x odpad z WC a 1x ostatní odpad.

Do jímky č.2 by měl být sveden 2x ostatní odpad a propojení s jímkou č.1 potrubím 150mm

Z jímky č.2 je veden veškerý odpad potrubím 150mm k revizní jímce č.3.Vzdálenost mezi jímkou

č.2 a 3 je cca 16m s celkovým spádem 0,5m.Hloubka odtoku z jímky č.2 je cca 1,2m.Hloubka odtoku z jímky č.1 je cca 1m a vzdálenost k jímce č.2 je cca 5m.

Výkop bude veden podél betonového chodníku viz.foto.

Hlavní kanalizace pod komunikací má být v hloubce 3m.

Délka vodovodního potrubí od přípojky k patě nemovitosti je cca 23m.