Ďalšie informácie:

prosím Vás o cenovú ponuku na dodávku a montáž vodného podlahového kúrenia pre rodinný dom v obci Hradište pod Vrátnom v okrese Senica. Tento týždeň podľa počasia sa pokúsim svojpomocne s majstrami zabetónovať podkladovú 70mm železo betónovú dosku na udusanom 0-4mm kamennom  lôžku hrúbky 100mm. Následne po 1T zretí betónu alebo podľa Vašich možností by sa mohla zahájiť inštalácia izolácie 200mm (alebo 100mm + 100mm) PES100 alebo PES150, potrubia s rozdeľovačom, až po poslednú vrstvu keramickej dlažby. Ak to robíte, tak celú skladbu podlahy a kúrenia.

Parametre vykurovaného priestoru:

* 12 x 6m rozmery podlahy v jednej miestnosti

* 4m výška v miestnosti

* pre podlahu bola vykopaná hlina do hĺbky 500mm

* podľa možnosti má podlahové kúrenie dosiahnúť max. možný ale ešte rozumný výkon na m2 (aspoň 100W/m2)

* obvododvé steny sú z ľahkého tufového kameňa (triasový dolomit)

* na severnej strane sú veľké okná, ostatné steny sú bez okien

* miestnosť sa bude využívať na bývanie

* strop bude zapelený 400mm kamennej vlny

Ďakujem