Obsah

A)	Technická zpráva	2

B) 	Výkresová část

AS_52_B1 – Technické pohledy na fasádu haly

C)	Detaily

C.21 – Nároží a kotvení pláště haly

C.22 – Fasáda haly  u soklu

C.23 – Schéma orámování vrat a dveří

C.24 – Ostění dveří v hale

C.25 – Svislý řez dveřmi haly

C.26 – Svislý řez prosklenými dveřmi haly

C.27 – Ostění průmyslových vrat

C.28 – Svislý řez průmyslovými vraty haly

C.29 – Fasáda haly u soklu vedle vrat

C.30a – Schéma barevné zástěny

C.30b – Konstrukce barevné zástěny

# Technická zpráva

Obvodový provětrávaný plášť haly je tvořen skládaným kazetovým systémem ROCKPROFIL. Nosná konstrukce je tvořena lakovanou ocelovou stěnovou pozinkovanou kazetou typu K130 (600/130mm)o výškovém modulu 0,6 m. Tato nosná kazeta je přes samolepící komprimační pásky kotvena po 6 m do obvodových sloupů haly pomocí šroubů BETOFAST. Tepelnou izolaci tvoří minerální vlna Airrock ND tl. 170 mm. Odstranění lineárních  tepelných mostů v místě nosů kazet zajišťuje přesahující izolace v tl. 40 mm. Vnější tvarovaný obklad provětrávaného pláště bude tvořen vlnitým pozinkovaným plechem 76/18 tl. 0,75 mm s protikorozním nátěrem v barvě MYRIAMAX MA 245. Vnější vlnitý plech bude kotven do nosných kazet distančními nerezovými šrouby SDC2-S-L12.

Prvky klempířské kompletace vnějšího obkladu budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě MYRIAMAX MA 245.

Jiné doplňky fasády v barvě modulové fasády = IGP 580 E 71387 A10 (větrací mřížky, žaluzie, těsnicí manžety apod.) – viz. výpis prvků

Do výšky +0,2m bude vytažen železobetonový základový trám, na který bude vytažena hydroizolace proti zemní vlhkosti.

- povrchová úprava v exteriéru

  - lakovaný pozinkovaný vlnitý plech 76/18 tl. 0,75 mm kotvený distančními nerezovými šrouby SDC2-S-L12 do systému ROCKPROFIL-viz. povrchová úprava  FOP1

  - jiné doplňky fasády (větrací mřížky, žaluzie, těsnicí manžety apod.)– viz. výpis prvků

- tepelná izolace

  - minerální vlna AIRROCK ND pro systém Rockprofil tl. 170 mm s přesahem 40 mm

- nosná konstrukce

  - ocelové pozinkované lakované (barva bílá) plechové kazety typ K130 (600x130) systému ROCKPROFIL, kotvené přes samolepící komprimační pásku pomocí šroubů BETOFAST do ŽB sloupu.

- kotvení

  - kotvený distančními nerezovými šrouby SDC2-S-L12 do systému ROCKPROFIL

  - Pro snadnější montáž obkladových prvků, zejména svislých tvarovaných plechů, je nejlepší používat samosvorné kleště, pokud lze místo sevření chránit proti poškrábání, anebo pod spodní hranu plechů podkládat dřevěnou fošnu nebo hranol.

  - V případě, že je nutno zaslepit chybně navrtaný otvor do pohledového vnějšího prvku, lze pro tento účel použít silnější tzv. opravný šroub (krátké provedení). Chybějící odstupový šroub jakožto prvek nosného kotvení musí být nahrazen – tj. vložen a upevněn ve vedlejší vlně nebo na sousedním nose kazety v místě neobsazené kotevní pozice.