Vec: Zadanie k spracovaniu štúdie - 7. Bytových jednotiek (BJ)

Predmet zadania:

- Prízemie, poschodie – 1.NP, 2.NP – 1 byt

- 3 izbový byt, 4 izbový byt (7 bytových jednotiek – prízemie + poschodie)

- 2. NP 1 byt (150m2) + veľká terasa

- Kobka 7ks minimálne rozmery

- Schodisko

- Vonkajšie parkovanie 8 státí vo dvore pod prístreškom + 4 státia vonku pozdĺž cesty

- Vstupy do bytov zo schodiska – len na 1.NP, 2.NP (spolu 4 byty)

- Samostatné WC – nie v kúpeľni

- Práčka v kúpeľni (zabudovaná v interiéri v rámci nábytku)

- Kúpeľňa – sprcha (90x90 poloblúk) - vaňa (1,2x1,5m) + 1 umývadlo s 2 batériami (cca 1,2 m dĺžka), tri varianty riešenia – v rámci návrhu (kombinácia všetko v jednej kúpeľni)

- Obývačka spojená s kuchyňou

- Oddelenie denná a nočná zóna

- Špajza 2m2 (šírka 1,2m)

- Samostatný kotol s ohrevom TUV – kondenzačný turbo s nasávaním cez komínové teleso, 1 (max.2) komín pre všetky bytové jednotky, toto potrebuje – miestnosť 1m2 (dvere otváravé von z priestoru)

- Krytá terasa cca 5x3,5m pre všetky bytové jednotky. (Krytina na terasu Lexan, prípadne strop horného podlažia). Vstup z obývačky alebo z kuchyne. Nie zo spalne.

- Susedné terasy nesmú byť vedľa seba (nutné súkromie jednotlivých terás) – oddelenie dispozičným riešením

- 1 NP, 2.NP - zelená strecha okolo terasy

- Kontaktný zateplovací systém 16 – 20cm

- Krb pre 4 izbový byt – 2 prieduchový komín 250 + vonkajšia plocha na drevo (len pre jednu bytovú jednotku – a to na prízemí smerom na západnú stranu BJ)

- V rámci designu záhrady - Záhradný domček (drobné náradie) + detské ihrisko Jungle Gym

- Použité materiály, drevo masív, sklo – zábradlie, nerez, vonkajšie žalúzie,

- Technológie: kondenzačný plynový kotol s ohrevom TUV, príprava na klimatizáciu, EPS, kamerový systém, vstupný systém, iné

- Prevedenie plochá strecha – moderný design

Prosím o zaslanie cenovej ponuky na spracovanie nasledovných častí projektu samostatne:

- Štúdia

- Jednostupňový Projekt pre stavebné povolenie a územné rozhodnutie (realizačný projekt)

- DUR, PSP a RPD v jednom

- Projekt skutočného vyhotovenia – pre kolaudáciu (zakreslené zmeny stavby)

- Referencie, t.j. zrealizované, alebo len projektované stavby BJ

Ďalšie podmienky v druhom kole:

- Návrh na ZoD  - spracovanie jednotlivých častí projektu

- Návrh na Licenčnú zmluvu – udelenie licencie na autorské páva na dobu neurčitú

Iné:

- Poloha: Trnavský kraj

- Obec: bude oznámené po výbere konkrétneho projektanta, architekta po uzatvorení (resp. pred uzatvorením) ZoD

- Max. rozmer - pôdorys stavby: 16x25m

- Max. výška do 10m

- Rozloha pozemku 28x70m (2000m2), zastavané plochy a nádvoria 800m2

V prípade nejasností nás kontaktujte mailom na: horvath@virtualnestavebniny.sk , resp. tel. 0915/754800

Vo Veľkých Úľanoch dňa 15.10.2014

S pozdravom

Ing. Tibor Horváth