Popis: plastova zimna zahrada s trojsklom, otvarave dvere...

Vsetok profil prosime v bielej farbe.

Okna chceme trojsklo aby sme mali dobre teplo izolacne vlastnosti,

Vyzor treba zachovat, vcetne dekoracnych list (priecky v skle) na oknach a dverach - tak ako je na nakresoch. Na foto 1 dveram chybaju priecky.

na plafone nie su dekoracne listy/priecky.

A. Rozmery okien do kuchyne:

Sirka x Vyska:  145 x 137 cm + 83 x 137 cm, s de

Spolu 2 kusy/

,,Zimna zahrada,, :

B. Stena: Jedna sa o 2 fixne okna: 1,05 x 2.25 m + 2 x dvere tej istej velkosti (normalne kridlove dvere)

komplet sirka je 4.2 m , vyska 2.25m

prosime aj sietku proti hmyzu k dveram.

C. Prestersenie:  4.2m x 1.3m  - ktore musi byt rozdelene do 4 rovnakych casti, cca 1.05 x 1.3, v stresnej casti trojskla pouzit treba bezpecnostne sklo,kalene, lepene sklo...podla normy.., chceme aby bolo mliecne/matne

Na oknach/dverach mame motorizovane rolety, a tie by sme tiez chceli zachovat.

Daju sa demontovat, a zas namontovat, ale nie je to podmienka, ak by tonebolo mozne.

Prosim cenovu ponuku.

Priloha - vykresy  a foto povodny stav

Lokalita: Bratislava

Termín: marec, april 2017

Dakujem za spolupracu, s pozdravom