Dveře – 3 (dřevěné, bílé) výr. rozměr zárubně 1050/2060 levé dovnitř

Demontáž kovových zárubní vč. dveří, dodání a montáž zárubní vč. dveří o rozměru 1050 x 2060, 2x skleněná výplň, bezpečnostní zámek, elektronický zámek BEFO vč. panikového kování, bezpečnostní kování (klika – koule: lesklý chrom), bezpečnostní vložka FAB – 4 klíče, samozavírač a  zapojení k systému EKV

Dveře – 1 (dřevěné, bílé) výr. rozměr zárubně 1400/2500 levé ven

Demontáž kovových zárubní vč. dvoukřídlých dveří.

Dodání a montáž dvoukřídlích dveří o rozměru 1380 x 2500, 4x skleněná výplň, bezpečnostní zámek, elektronický zámek BEFO, bezpečnostní kování (klika – koule: lesklý chrom), panikové kování, bezpečnostní vložka FAB – 4 klíče, samozavírač a  zapojení k systému EKV.

Dveře – 5 (dřevěné, bílé) výr. rozměr zárubně 1350/2580 pravé dovnitř

Demontáž dřevěného rámu vč. dveří a nadsvětlíku.

Dodání a montáž dřevěného rámu vč. dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem o rozměru 1350 x 2580 se čtyřmi skleněnými výplněmi a proskleným nadsvětlíkem, bezpečnostní zámek, elektronický zámek BEFO vč. panikového kování, přípravy na připojení systému EKV, bezpečnostní kování (klika – koule: lesklý chrom), bezpečnostní vložka FAB – 4 klíče, samozavírač, odpojení systému EKV a jeho zpětné zapojení po montáži dveří včetně dodání kabeláže

Dveře – 6 (dřevěné, bílé) výr. rozměr zárubně 1540/2050 levé ven

Demontáž kovového rámu vč. dvoukřídlých dveří s nadezděním o rozměru 1600 x 750 a demontáž ocelové konzole tvaru L (délka 160 cm)

Dodání a montáž dvoukřídlých dveří (plných) o rozměru 1540 x 2050 vč. nového nadezdění o rozměru 1600 x 750 vč. překladu,

panikové kování, bezpečnostní zámek, bezpečnostní kování (klika – koule: lesklý chrom)

bezpečnostní vložka FAB – 4 klíče

Dveře – 7 (dřevěné, bílé) výr. rozměr zárubně 1050/2560 levé dovnitř

Demontáž dřevěného rámu vč. jednokřídlých dveří s nadsvětlíkem.

Dodání a montáž jednokřídlých dveří s nadsvětlíkem o rozměru 1050 x 2560 (dveře s dvěmi skleněnými výplněmi),

panikové kování, bezpečnostní zámek, bezpečnostní kování (klika – klika: lesklý chrom)

bezpečnostní vložka FAB – 4 klíče

U všech položek je počítáno s rámovou zárubní o šířce profilu cca 80mm.

Po celkovém provedení prací je nutné provést funkční zkoušku systému EKV, celkový úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadu (pouze sutiny a dřevo). Veškerý kovový odpad zůstává majetkem objednatele. Veškeré zásahy do systému EKV smějí být provedeny pouze servisní firmou ARANEA SYSTEMS,a.s. – subdodávka.

Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli doklad o shodě a doklad o ekologickém uložení odpadu.