projekční kancelář Ing. Pavel Šedivý ANT. DVOŘÁKA 89, 675 71 náměšť nad oslavou e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz tel.568 623 428 mob.608 706 390

AKCE:

ODBORNÉ UČEBNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

PROJEKTANT:		ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

INVESTOR:		Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104

675 71 Náměšť nad Oslavou

MÍSTO STAVBY:	k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. st. 97 - přístavba

k.ú. Náměšť nad Oslavou, p.č. 72, 69/2, st. 95 - přípojky IS, zp. plochy

__________________________________________________________________________

- VÝPIS OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ

| OZN. | POPIS | ROZMĚRY | POČET KS |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Dřevěné okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem, spodní křídla otevíravé a sklápěcí, nadsvětlíky sklápěcí s pákovým uzávěrem. Materiál - lepený europrofil smrk nenastavovaný, barva hnědá, zasklení trojsklem, UW okna = 0,9 W/m2K. Parapet MDF deska dřevěný dekor. | 2400 x 2400 mm | 1.PP - 4ks 1.NP - 5ks 2.NP - 5ks |
| O2 | Dřevěné okno jednokřídlové se spodním větracím křídlem sklápěcím, okno otevíravé a sklápěcí. Materiál - lepený europrofil smrk nenastavovaný, barva hnědá, zasklení trojsklem, UW okna = 0,9 W/m2K. Parapet MDF deska dřevěný dekor | 1200 x 1800 mm | 1.NP - 1ks |
| D1 | Dřevěné vstupní posuvné dveře - posuvné levé křídlo. Materiál - lepený europrofil smrk nenastavovaný, barva hnědá, zasklení trojsklem, UW okna = 0,9 W/m2K | 2400 x 2350 mm | 1.PP - 1ks |
| D2 | Dřevěné vstupní dveře otevíravé plné rámové se zateplenými výplněmi. Materiál - lepený europrofil smrk nenastavovaný, barva hnědá, zasklení trojsklem, Ud dveří = 1,2 W/m2K. Panikové kování, zámek FAB, samozavírač, automatické el. otevření v případě požáru. | 1000 x 2300 mm | 1.PP - 1ks pravé |

- VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

| OZN. | POPIS | ROZMĚRY | POČET KS |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Vnitřní dveře jednokřídlové protipožární EI 15-DP3-C Dveře otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková s požární odolností, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika. | 900 x 2400 mm | 1.NP - 1 ks - levé 2.NP - 1 ks - levé 3.NP - 1 ks - levé |
| V1a | Vnitřní dveře jednokřídlové protipožární EI 30-DP3-C Dveře otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková s požární odolností, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika, samozavírač. | 900 x 2400 mm | 1.PP - 1 ks -levé |
| V2 | Vnitřní dveře dvoukřídlové protipožární EI 30-DP3-C Dveře otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň rámová s požární odolností, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika, samozavírač+koordinátor. | 1600 x 2400 mm | 1.PP - 1 ks - pravé 1.NP - 1 ks - pravé 2.NP - 1 ks - pravé 3.NP - 1 ks - pravé |
| V3 | Vnitřní dveře jednokřídlové otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika | 900 x 2400 mm | 1.PP - 1 ks - levé 1.NP - 1 ks - levé 2.NP - 2 ks - levé |
| V3a | Vnitřní dveře jednokřídlové otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika | 800 x 2400 mm | 1.PP - 1 ks - levé |
| V4 | Vnitřní dveře jednokřídlové otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika | 800 x 1970 mm | 1.PP - 1 ks - pravé 1.NP - 3 ks - pravé 3.NP - 1 ks - pravé |
| V5 | Vnitřní dveře jednokřídlové otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika | 900 x 1970 mm | 3.NP - 1 ks - pravé 1 ks - levé |
| V6 | Vnitřní dveře jednokřídlové protipožární EI 30-DP3-C Dveře otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková s požární odolností, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika, samozavírač. | 700 x 1970 mm | 1.PP - 1 ks - levé 1.NP - 1 ks - levé 2.NP - 1 ks - levé |
| V7 | Vnitřní dveře jednokřídlové otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika | 700 x 1970 mm | 1.PP - 1 ks - pravé 1.NP - 5 ks - pravé 2.NP - 1 ks - pravé 3.NP - 1 ks - pravé |
| V8 | Vnitřní dveře jednokřídlové otevíravé, plné kazetové, materiál smrk. Zárubeň obložková, materiál smrk. Nátěr lazurovacím lakem, zámek FAB, kování klika-klika | 600 x 1970 mm | 3.NP - 2 ks - pravé 2 ks - levé |

- VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN

| OZN. | POPIS | ROZMĚRY | POČET KS |
| --- | --- | --- | --- |
| OS1 | Střešní okno dřevěné kyvné s ventilační klapkou, materiál smrk, zasklení trojsklem UW okna = 0,9 W/m2K Lemování - hliník v barvě střešní krytiny | 780 x 1200 mm | 3.NP - 8 ks |
| OS2 | Střešní okno elektricky ovládané dřevěné kyvné s ventilační klapkou, materiál smrk, zasklení trojsklem UW okna = 0,9 W/m2K. Lemování - hliník v barvě střešní krytiny | 780 x 1400 mm | 3.NP - 2 ks |

V Náměšti nad Oslavou

Září 2018