| KRYTINA TRUHLÁRNA VARIANTA LINDAB MEGA 35 |
| --- |
|  | PRÁCE | VÝMĚRA | J.CENA | CELKEM |
| 1 | MONTÁŽ OKAPNÍHO PLECHU FOTP | 52,5 M |  |  |
| 2 | MONTÁŽ OKAPNÍHO PLECHU FOTPA | 52,5 M |  |  |
| 3 | MONTÁŽ OCHRANNÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY OVM | 52,5 M |  |  |
| 4 | MONTÁŽ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY VISK-S | 42,0 M |  |  |
| 5 | MONTÁŽ LEMOVÁNÍ ZDI LZ | 16,0 M |  |  |
| 6 | MONTÁŽ TĚSNĚNÍ K ZÁV.LIŠTĚ A LEMOVÁNÍ ZDI | 58,0 M |  |  |
| 7 | MONTÁŽ ÚŽLABÍ | 11,0 M |  |  |
| 8 | MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PÁSU ÚŽLABÍ | 22,0 M |  |  |
| 9 | MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PÁSU TOPFLEX KOMÍN,LEM ZDI | 35,0 M |  |  |
| 10 | MONTÁŽ KRYTINY – ZAKRÝVANÁ PLOCHA STŘECHY | 652,0 M2 |  |  |
| 11 | ŘEZÁNÍ DESEK DO ÚŽLABÍ | 22,0 M |  |  |
| 12 | MONTÁŽ HŘEBENE (VĚTRACÍ PÁS,HŘEBENÁČ,ČELA) | 33,3 M |  |  |
| MATERIÁL PREMIUM MAT , BARVA 742 - CICE |
| OZN. | POPIS | ROZMĚRY (MM) | POČET (KS) |
| 1 | DESKA DL. 3700 | 3700/1150/30 | 2 |
| 2 | DESKA DL. 3290 | 3290/1150/30 | 126 |
| 3 | DESKA DL. 2920 | 2920/1150/30 | 27 |
| 4 | DESKA DL. 2800 | 2800/1150/30 | 1 |
| 5 | DESKA DL. 2700 | 2700/1150/30 | 2 |
| 6 | DESKA DL. 2570 | 2570/1150/30 | 29 |
| 7 | DESKA DL. 2240 | 2240/1150/30 | 21 |
| 8 | DESKA DL. 2000 | 2000/1150/30 | 1 |
| 9 | DESKA DL. 1600 | 1600/1150/30 | 2 |
| CELKOVÁ KRYCÍ ŠÍŘKA KRYTINY |
| A | 22,8*5,95 | 135,7 M2 |
| B | 22,8*5,37 | 122,4 M2 |
| C | 6,9*5,37-6,9*3,85/2+3,55*3,7/2*2 | 36,9 M2 |
| D | 29,7*6,3 | 187,1 M2 |
| E | 29,7*5,72 | 169,9 M2 |
| SOUČET CELKOVÁ KRYCÍ ŠÍŘKA KRYTINY | 652,0 M2 |
| X | ODŘEZY DESEK ÚŽLABÍ 1,2*1,15*14*14 | 19,3 M2 |
| 10 | HŘEBENÁČ NTP UNI | KRYCÍ Š.1900 | 18 |
| 11 | ČELO HŘEBENÁČE CTGP UNI |  | 2 |
| 12 | VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE VPHROLL CICE | 310*5000 | 35 M |
| 13 | OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA OVM | 1000*60 | 53 M |
| 14 | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VISK-S | RŠ 308 DL.2000 | 42 M |
| 15 | LEMOVÁNÍ ZDI LZ | DL.2000 | 16 M |
| 16 | TĚSNĚNÍ K ZÁVĚTRNÉ LIŠTĚ A LEMOVÁNÍ ZDI |  | 58 M |
| 17 | ÚŽLABÍ RD | RŠ 500 DL.2000 | 12 M |
| 18 | TĚSNÍCÍ PÁS ÚŽLABÍ TPU | 1000*60 | 24 M |
| 19 | OKAPOVÝ PLECH FOTP | RŠ 205 DL.2000 | 54 M |
| 20 | OKAPOVÝ PLECH FOTPA | RŠ 245 DL.2000 | 54 M |
| 21 | TĚSNÍCÍ PÁS TOP-FLEX CICE | 300*5000 | 15 M |
| BEDNĚNÍ A LAŤOVÁNÍ STŘECHA TRUHLÁRNA |
|  | PRÁCE | VÝMĚRA | J.CENA | CELKEM |
| 1 | MONTÁŽ DESEK OSB TL. 22 MM | 305,7 M2 |  |  |
| 2 | MONTÁŽ DIFUZNÍ FOLIE | 652,0 M2 |  |  |
| 3 | MONTÁŽ PÁSKY POD KONTRALATĚ | 752,0 M |  |  |
| 4 | MONTÁŽ KONTRALATÍ 60/60 | 752,0 M |  |  |
| 5 | MONTÁŽ LATÍ 60/40 | 2567,0 M |  |  |
| 6 | MONTÁŽ KRAJOVÉHO PRKNA ŠTÍTŮ | 58,0 M |  |  |
|  | MATERIÁL | VÝMĚRA |
| 1 | DESKA OSB 3 TL. 22 MM FORMÁT 2500/625 MM 12*10 KUSŮ 2,5*0,625 = 187,5 M2 10*9 KUSŮ 2,5*0,625 = 140,6 M2 | 210 KS (328,12 M2) |
| 2 | DIFUZNÍ FOLIE LINDAB TYVEK SOLID 652,0 M2 PŘEKRYTÍ A PROŘEZ 652*0,15= 97,8 M2 | 750 M2 |
| 3 | TĚSNÍCÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ 6,05*2*30 = 363 M 5,4*28= 151,2 M 6,15*36= 221,4 M 3,7*2+2,7*2+1,7*2= 16,2 M PROŘEZ 751,8*0,02= 15 M | 767 M |
| 4 | LATĚ SM 60/60 6,05*2*30 = 363 M 5,4*28= 151,2 M 6,15*36= 221,4 M 3,7*2+2,7*2+1,7*2= 16,2 M PROŘEZ 751,8*0,1= 75 M | 828 M (138 KS Á 6M) |
| 5 | LATĚ SM 60/40 29,7*39 = 1548,3 M 29,7*19 = 564,3 M 22,8*18 = 410,4 M BEDNĚNÍ ÚŽLABÍ 11*2*1,0*2 = 44 M PROŘEZ 2567*0,07= 180 M | 2748 M (458 KS Á 6M) |
| 6 | PRKNO SM (PALUBKA/PODLAHOVÉ PRKNO) TL. 18 MM 58 M | 60 M |

| PLOCHÁ STŘECHA TRUHLÁRNA |
| --- |
|  | PRÁCE+MATERIÁL | VÝMĚRA | J.CENA | CELKEM |
| 1 | MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY VČ.ATIK PZN PLECH S BAREV. ÚPRAVOU – CIHLOVĚ ČERVENÁ | 68 M2 |  |  |