Na nákup vozidla třístranný sklápěč , pohon 4x4, s upínací deskou a úpravou pro nesení příslušenství zimní údržby (variabilní radlice, nerezový (plastový sypač), rozmetadlo ovládání poloautomatické z kabiny)

Zadavatel zveřejňuje tímto výzvu k podání nabídky na nákup vozidla zimní údržby pro klienta technické služby města,

Specifikace:

Jedná se o cenovou nabídku na nákup  malého vozidla zimní údržby typ Multicar či obdobné

Technické požadavky, variantní řešení možné:

1. Motor a převodovka

-    motor s ekonomickou normou min. Euro 5 bez nutnosti močoviny - s filtrem pevných částic v uzavřeném systému

- Zdvihový objem v rozmezí max 2000 cm3

- Přeplňování motoru s mezichladičem stlačeného vzduchu

- Výkon min – 75kW již při nízkých otáčkách (max. 3500 min-1 )

- Minimální hodnota točivého momentu 240 Nm a to již při nízkých otáčkách  (max.1700 min-1 )

- Převodovka – 5stupňů, plně synchronizovaná,

- Pohon 4 x 4  volitelně z 4 x 2

- Plazivý chod - redukce

2.Pohon a řízení

- Pohon- 4x4,

- Spojka hydraulicky ovládaná, bezazbestová

- Řízení- hydraulické s posilovačem

- Objem palivové nádrže – minimálně 70 litrů

- Brzdy – hydraulický dvouokruhový systém, alespoň vpředu kotoučové brzdy, vzadu bubnové nebo kotoučové brzdy

3. Hodnoty zatížení

- Rozvor dlouhý minimálně 2500 mm

- Přípustná celková hmotnost soupravy s přívěsem min 7 t

- Celková hmotnost do 3,5 tun  ( kategorie N1, řidičské oprávnění skup.B),               následná přestavba na 5 tun (kat N2) možná

- Povolená hmotnost přívěsu 3,5 tuny

4. Jízdní vlastnosti

- Podvozek – torzní, vyroben z  ocelových profilů

Přední náprava a pérování – nezávislé zavěšení, vinutá péra s gumovými přídavnými pružinami a teleskopickými tlumiči

- Zadní náprava a pérování - tuhá náprava, listová péra s gumovými přídavnými pružinami a teleskopickými tlumiči

- Brzdy – hydraulické dvouokruhové s podtlakovým posilovačem

- ABS

- Kabina – 2-místná, plastová nebo ochrana proti korozi-pozinkovaná.

- min. hodnota  maximální  rychlosti 80 - 110 km/h

5. Další výbava

- max. šířka vozidla 1700 mm, max. výška 2100 mm

- Konzervace – ochranný nátěr spodku vozidla

- rychloupínací deska pro přední nástavby s min zdvih momentem 500 kg na desce ovládání joistickem s tzv. plovoucí funkcí

- možnost tažného zařízení-čepová spojka-neodpružené 3,5 tuny

- možnost tažného zařízení pro přívěs – kulová hlava do 3,5t

- maják žlutý na stativu

- Nástavbové střešní světlomety – nutné pro provoz s předními nástavbami

- Přední opěrky hlavy 2 ks

- Uzamykatelné víčko palivové nádrže

- Mechanicky nastavitelné, odpružené sedadlo spolujezdce

- Odpojovač baterie

- Tříokruhová hydraulika s min výkonem 2 x 45 litrů při 200 bar, s vývody a rychlospojkami

pro připojení zadních a předních nástaveb a k pohonu přední rychloupínací desky.

Jednoduché ovládání předních nástaveb z kabiny řidiče pomocí předem instalovaného

ovládacího prvku ( např. joysticku ), ve spojení se sklápěcím modulem vhodná také

pro pohon třístranného sklápěče.

pohon přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru a

tandemové      zubové čerpadlo - rozdělení objemu dodávaného oleje na 2 na sobě

nezávislé hlavní spotřební okruhy s každým do 45 l a řídicí funkce - v základní

výbavě 2 dvojčinné řídicí funkce a 1 pracovní okruh vpředu a 1 pracovní okruh (za

kabinou vpravo) s bezodkapovými plochými rychlospojkami - možnost propojení 2

pracovních okruhů do jednoho s výkonem 0-90 l pomocí kulového ventilu - plovoucí

poloha pro funkci „spouštění“

- nádrž na hydraulický olej se zpětným filtrem, s odvzdušněmím a ukazatelem stavu o

objemu min 50 litrů l

- v základním vybavení 2 dvojčinné řídicí funkce a 1 pracovní okruh vpředu a 1 pracovní okruh (vzadu za kabinou vlevo) s bezodkapovými plochými rychlospojkami

- předvolba výkonnosti obou pracovních okruhů pomocí 2 regulátorů průtoku s ručním ovládáním

- uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení  výměny předních nástaveb

- nouzové ruční ovládání pro všechny funkce

- chladič oleje s min. výkonem 7 kW

5. Pneumatiky

- Pneumatiky maximálně o velikosti 225 R 16,

6. Další požadavky

- Nástavba pro natahování kontejnerů s hákovým (900mm)závěsem.

- certifikáty o shodě výrobků vydaných v ČR

- návody na obsluhu podvozku i nástavby  v českém jazyce

- všechny nápisy a varování jak v kabině řidiče, nástavbě, tak i na podvozku budou v českém jazyce

- vozidlo bude vybaveno povinnou výbavou motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb.

- Dodavatel prokáže roční obrat v předešlém roce o min hodnotě 100 mil Kč.

7. Servis a záruční podmínky

- servis pro podvozek i nástavbu musí být smluvně zajištěn v ČR v dojezdové vzdálenosti do 2 hodin, případně mobilní servis s garancí opravy poruchy do 48 hodin.

8. Cenové podmínky dodání – splátkový prodej 4. Splátky

1. splátka k 22.12.2016

2. splátka k 30.4.2017

3. splátka k 30.4.2018

4. splátka k 30.4.2019