————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pokoj-rodiče

1               2.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: OS levé - mikroventilace

O pravé

výplň :

CLIMATOP 4-14-4-14-4 Ug=0.6*

křídlo:

standard 80mm-7kom.otv.dovnitř

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 2000/1500mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

2.00 ks       Parapet vnitřní plastový HAMMER

šířka 200mm s nosem,bílý

2.00 ks       ALU-parapet 210 mm hnědý

Pokoj-dcera

2               1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: OS levé - mikroventilace

výplň :

CLIMATOP 4-14-4-14-4 Ug=0.6*

křídlo:

standard 80mm-7kom.otv.dovnitř

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 1500/1500mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

1.00 ks       Parapet vnitřní plastový HAMMER

šířka 200mm s nosem,bílý

1.00 ks       ALU-parapet 210 mm hnědý

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Kuchyň

3               1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: OS levé - mikroventilace

výplň :

CLIMATOP 4-14-4-14-4 Ug=0.6*

křídlo:

standard 80mm-7kom.otv.dovnitř

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 1000/1000mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

1.00 ks       Parapet vnitřní plastový HAMMER

šířka 200mm s nosem,bílý

1.00 ks       ALU-parapet 210 mm hnědý

Obývací pokoj

4               1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: SP levé, Pevné bez křídla

výplň :

CLIMATOP 4-14-4-14-4 Ug=0.6*

příčky: 252120 příčka 82mm

křídlo:

standard 104mm-5kom.otv.dovnit

bez křídla

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

spojení: spojení I 10cm4 SL

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 3000/2350mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Obývací pokoj

5               1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: OS pravé - mikroventilace

výplň :

CLIMATOP 4-14-4-14-4 Ug=0.6*

křídlo:

standard 104mm-5kom.otv.dovnit

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

rozš.p: rozšírení 100mm SL

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 1200/2350mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

Pokoj

6               1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: OS levé - mikroventilace

výplň :

CLIMATOP 4-14-4-14-4 Ug=0.6*

křídlo:

standard 80mm-7kom.otv.dovnitř

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 1500/1500mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

1.00 ks       Parapet vnitřní plastový HAMMER

šířka 200mm s nosem,bílý

1.00 ks       ALU-parapet 210 mm hnědý

Tech.místnost

7               1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: S klika nahoře

výplň :

Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+

MASTER CARRE

křídlo:

standard 80mm-7kom.otv.dovnitř

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 1500/750 mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Koupelny

8               2.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: S klika nahoře

výplň :

Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+

MASTER CARRE

křídlo:

standard 80mm-7kom.otv.dovnitř

rám   : SL7 okenní 68/76mm 7kom.

Předvrtání: 8/L+P+H

rozměr: 1000/405 mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

9               1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: Pevné bez křídla

VD levé klika-koule

výplň :

Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+

MASTER CARRE

SABINA  bílá/meranti

S0,kukátko bronz

křídlo:

bez křídla

standard 130mm-4kom.otv.dovnit

rám   :

SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm

Předvrtání: bez

rozměr: 1430/2300mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Alternativa :

9.alt.          1.00 ks       barva : Bílá/Meranti

kování: Pevné bez křídla

VD levé klika-koule

výplň :

Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+

MASTER CARRE

Picasso K108L-bílá/meranti

S5,sklo-master carre

křídlo:

bez křídla

standard 130mm-4kom.otv.dovnit

rám   :

SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm

Předvrtání: bez

rozměr: 1430/2300mm; těsnění:Šedé/černé

sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC

Žalúzie na položkách kde je číre sklo (10ks):

montáž:

doprava Skalica :

# Text boxes

1

1000

405

1

1500

750

1

1500

1500

1

1200

2350

2

1

1430

2300

1100

330

2

1

1430

2300

1100

330

1750

1250

1

1000

1000

1

1500

1500

2

1

100

2000

1500

1400

600

1100

2

1

3000

2350