Bytové družstvo 2000

Melantrichova 2000

251 01 Říčany

Jan Kobr

jan.kobr@centrum.cz

602 477 224

POPTÁVKA

výměna odvětrání koupelen v 10-ti bytech řadového domu

Dobrý den,

jménem Bytového družstva 2000 u Vás poptávám výměnu odvětrání koupelen v 10-ti bytech dvoupodlažního řadového domu v Říčanech. Koupelny jsou umístěny pod pultovou střechou s velmi mírným sklonem. Střešní krytina PVC fólie.

Popis aktuálního stavu:

Odvětrání je realizováno přes nucený odtah ventilátoru v ostění střešního světlíku. Potrubí (flexibilní AL potrubí s ocelovou výztuhou délky cca 1-1,5 m) vede nad zateplením stropu a pod prkenným záklopem střechy je napojeno na ocelový odvětrávací komínek se stříškou. Komínek je ukotven do prkenného záklopu pod střešní krytinou dvěma hřebíky.

Požadovaný stav:

Provedení výměny nevyhovujícího potrubí za izolované potrubí a výměna stávajícího odvětrávacího komínku za izolovaný odvětrávací komínek s ochranou proti zatečení deště.

Odstranění střešní krytiny v místě odvětrávacích komínků a opětovné zakrytí zajistí zhotovitel střechy.

Termín realizace říjen – 1.pol. listopadu 2012 (pouze při vhodných povětrnostních podmínkách).

V případě zájmu nabídky zasílejte na jan.kobr@centrum.cz . Děkuji Jan Kobr