# Motorola TLKR T8

## sada 2 vysílaček

Voděodolné vysílačky Motorola TLKR T8 mají velký zeleně podsvícený displej, na kterém se zobrazují informace o zvoleném PMR446 kanálu včetně informace o zvoleném kódu. Displej rovněž zobrazuje stav baterie a v případě zapnutí další softwarové funkce displej zobrazí příslušnou ikonou.

Radiostanice Motorola TLKR T8 má funkci Group Call (podobně jako Motorola TLKR T7). Funkce skupinové volání slouží pro volání (vyzvánění) vybraným uživatelům ve skupině.

Novinkou u TLKR T8 je integrovaná LED svítilna.

Technická specifikace :

- dosah až 10 km v závislosti na prostředí a terénu

- frekvence: 446,00625 - 446,09375 MHz

- 8 PMR kanálů

- 121 sub-kódů (38 kódů CTCSS a 83 DCS)

- odstup kanálů: 12,5 kHz

- výstupní výkon: 0,5 W

- LED svítilna

- odolná proti stříkající vodě

- skupinové volání !!!

- direktní volání**

- zobrazení identifikace volajícího**

- automatická změna kanálu **

- vibrační vyzvánění

- technologie VOX - handsfree konverzace

- 10 volitelných upozorňovacích tónů

- podsvícený displej

- konektor pro připojení náhlavní soupravy (2,5 mm)

- tón ukončeného vysílání (Roger beep)

- stopky

- hodiny

- odposlech místnosti (dětská chůvička)

- ukazatel stavu baterie

- monitorování kanálů

- prohledávání kanálů

- současná kontrola dvou kanálů (Dual watch)

- zámek klávesnice

- funkce automatického vypnutí

- klip za opasek

- napájení: akumulátor 500 mAh, nebo 4x AAA

- balení v páru

- barva střibrná/černá

- hmotnost: 170g

- rozměry: 5,5 x 16,7 x 3,9 cm

Doba provozu :

- cca 16 hodin (alkalické AAA baterie), 14 hodin (NiMH akumulátor pack) při 5/5/90 cyklu.

Obsah balení :

- 2 ks vysílaček

- 1 ks nabíječka akumulátorů s síť. adaptérem

- 2 ks akumulátorů NiMH 500 mAh

- 2 ks klip na opasek

- 2 ks držák na akumulátor

- český návod

- V nabíječce můžete radiostanice nabíjet přímo nebo pouze jejich akumulátory. (nabíječkou je možné nabíjet obě vysílačky současně)