RODINNÝ DOM

Sprievodná a technická správa

Údaje:

Stavba:			Rodinný dom – novostavba

Investor:			Pavel Jusko s manželkou

Stupeň:			PpSP

Dátum:			08/2017

Sprievodná správa

Základné údaje:

Celková zastavaná plocha objektom: 		90,00 		m2

Spevnené plochy okolo domu:			20,50		m2

Úžitková plocha:					131,75		m2

Počet nadzemných podlaží:				2

Počet podzemných podlaží:				0

Počet garážových státí:				0

Predpokladaný počet obyvateľov:			4

Napojenie na inžinierske siete

Pre výstavbu rodinného domu je potrebné vytvoriť prípojky inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v existujúcej verejnej komunikácii. Predpokladajú sa lokálne krátkodobé rozkopávky verejnej komunikácie. Hlavný stavebný objekt vrátane skladových a manipulačných plôch sa realizuje výlučne na pozemku investora.

PLYN - 			bez pripojenia plynu

VODOVOD - 			vodovodná prípojka z verejného vodovodu

KANALIZÁCIA - 		kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie

ELEKTROINŚTALÁCIA -	napojenie na nový elektromer na hranici pozemku.

Technická správa

Architektonicko-dispozičné riešenie

Rodinný dom riešený ako samostatne stojaci objekt, pozostávajúci z prízemia a podkrovia. Sklon strechy 37°. Stavba je osadená v mierne svahovitom teréne v novo vznikajúcej oblasti zástavby rodinných domov.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŚENIE BUDOVY

Príprava pre výstavbu

Pred začatím stavebných prác je potrebné vybudovať dočasné objekty. Ako sklad materiálu bude pužitá plechová garáž umiestnená na pozemku investora. Pozemok bude oplotený, na ochranu materiálov a zariadení nie sú potrebné ďalšie úpravy.

Zemné práce

Objekt rodinného domu sa vytýči pred začatím prác lávkami. Taktiež sa vytýči výškový bod, od ktorého sa budú ďalej určovať všetky výšky.

Výkopové práce sa začnú odkopaním svahu (podľa výkresu), celá časť podlahovej plochy je uložená nad pôvodným terénom. Odkopaná zemina sa uloží na vopred určenom mieste na pozemku a bude použitá na spätné dosypanie k základom. Výkopové práce na realizáciu pásových základov sa vykonajú tesne pred betonážou.

Základy

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové pásy z betónu C20/25, so šírkou 400mm a 250mm pre terasu, do výšky podľa výkresu. Do výškovej úrovne -0,150m sú pásy domurované z debniacich tvárnic rovnakej šírky, zaliate železobetónom C20/25. Základové pásy sú riešené kaskádovito podľa terénu. Pod základové pásy sa nasype a zhutní štrkové lôžko, štrk frakcie 16-64 mm. Obvodové nosné prvky sú odizolované EPS doskami hrúbky 50mm.

Základová doska je navrhnutá z prostého betónu C16/20. Do betónu základovej dosky sa vloží KARI sieť 6/150x150mm. Pod konštrukciu základovej dosky je navrhnutý zhutnený násyp fr. 16-64mm podľa výkresu. Základová doska sa z vrchnej strany odizoluje hydroizolačným asfaltovým pásom.

Zvislé konštrukcie

Obvodové steny tvorí drevená konštrukcia skladaná z KVH profilov formátu 160/40mm, osovo vzdialených od seba 625mm. Z vonkajšej strany je konštrukcia opláštená OSB doskami hr. 12mm, latovaním 50/30mm s izoláciou z minerálnej vlny hr. 50mm, a finálnym dreveným obkladom opatreným náterom. Z vnútornej strany je konštrukcia vyplnená 160mm hrubou izoláciou z minerálnej vlny, parozábranou, inštalačným roštom z latovania 50/30, ktorý sa dodatočne vyplní izoláciou z min. vlny hr. 50mm, stena sa zaklápa OSB doskou hr. 12mm opatrenou protipožiarnym náterom, a finálnym dreveným obkladom.

Vnútorné priečky sú tvorené nosnou konštrukciou KVH hranolov 100/40mm, osovo vzdialených 625mm, Konštrukcia je vyplnená minerálnou vlnou hr. 100mm, z obidvoch strán je opláštená OSB doskou hr. 12mm opatrenou protipožiarnym náterom, a finálnym dreveným obkladom.

Komín je navrhnutý z tvaroviek SCHIEDEL UNI 320x320mm s vnútorným prieduchom 160mm.

Preklady a vence

Veniec bude konštrukčný, z dvoch KVH hranolov 80/240mm spojených k sebe závitovými tyčami, uloženými na nosnú obvodovú stenu. Rohy budú spojené preplátovanými spojmi. KVH hranoly budú k obvodovej stene pripevnené tesárskymi skrutkami.

Vodorovné nosné konštrukcie

Stropnú konštrukciu tvorí drevený strop z KVH hranolov 80/240mm, osadených do tesárskych papúč ukotvených na konštrukčnom venci. Zo spodnej strany je strop opláštený SDK doskou hr. 12mm protipožiarnou, na ktorú sa kotví finálny drevený podhľad. Medzi konštrukciu stropu je uložená izolácia z minerálnej vlny hr. 240mm, z vrchnej strany je konštrukcia zaklopená OSB hr. 25mm.

Povrchové úpravy

Všetky vnútorné priestory budú obložené dreveným vodorovným obkladom, farbu povrchovej úpravy upresní investor.

WC a kúpeľňa obložená keramickým obkladom do výšky 2000mm od podlahy. Obklad v kuchyni je umiestnený medzi kuchynskou linkou a skrinkami. Druh a vzor obkladov upresní investor.

V exteriéri je navrhnutý drevený vodorovný obklad – obdĺžnikového prierezu so zrazenými hranami, imitácia zrubového profilu.

Skladba strechy

-plechová strešná krytina MASLEN GAPA

-laty 50x35mm, osová vzdialenosť 350mm

-paropriepustná fólia

-konštrukcia krovu z KVH hranolov 60/260mm + izolácia hr. 260mm

-latovanie 50/30 + izolácia hr. 50mm

-SDK doska hr. 12,5mm protipožiarna

-drevený obklad vodorovný

Izolácia proti vode

Izolácie proti zemnej vlhkosti na podkladnom betóne – základovej doske sú tvorené asfaltovými pásmy s dvoch vrstvách. Pásy sú vzájomne zlepené teplom.

Proti nasiaknutiu stropnej tepelnej izolácie je navrhnutá paronepriepustná fólia medzi dreveným podhľadom a tepelnou izoláciou.

Tepelné izolácie

Obvodové steny sú vyplnené izoláciou z minerálnej vlny, odporúčame Nobasil Ekoboard, v celkovej hrúbke 260mm. Strešná konštrukcia je vyplnené rovnakou izoláciou, celková hrúbka izolácie tvorí 310mm.

Strešná konštrukcia

Konštrukcia strechy je riešená ako sedlová ukončená štítom. Sklon strechy je 37°. Detaily strešnej konštrukcie podľa výkresu krovu.

Výplne otvorov

Všetky okná, balkónové a posuvné okná v obvodových stenách sú navrhnuté drevené s izolačným trojsklom. Vchodové dvere sú navrhnuté drevené alebo hliníkové s dekoračnou sklenou výplňou. Upresní investor.

Klampiarske konštrukcie

Oplechovanie parapetov okien z poplastovaného plechu je súčasťou dodávky okien. Dažďové zvody a žľaby sú zo systémového riešenia k strešnej krytine Maslen. Oplechovanie komína je súčasťou dodávky strešnej krytiny.

Stolárske konštrukcie

Vnútorné dvere sú riešené ako typové výrobky. Zárubne sú drevené, vo vnútri otvorov. Krídlo dverí je riešené drevenou, prípadne kombináciou so sklenenou výplňou, upresní investor. Dodávateľ je povinný pred zadaním do výroby zamerať výrobky podľa skutočných rozmerov otvorov.

ODPADY POČAS STAVBY

Stavebné odpady –vznikajúce počas výstavby budú ukladaná do pristavených kontajnerov, resp. priamo na vozidlá stavby a odvážaná na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na skládku, ktorej lokalitu upresní zhotoviteľ stavby. Výkopová zemina sa použije na terénne úpravy pozemku.

| Katalógové číslo | Názov odpadu | Kategória | Mn. odp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 0,00 m3 |
| 17 01 01 | Betón | O | 0,20 m3 |
| 17 01 02 | Tehly | O | 0,00 m3 |
| 17 02 01 | Drevo | O | 1,40 m3 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,10 m3 |
| 17 04 05 | Železo a plasty | O | 0,80 m3 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,60 m3 |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,50 m3 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,15 m3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,08 m3 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 0,10 m3 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 0,45 m3 |
| Odpad spolu: |  |  |

NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS PREVÁDZKY

Prevádzkou stavby bude produkovaný najmä zmesový komunálny odpad a separovane zbierané zložky komunálnych odpadov: papier a lepenka, sklo a plasty (PET fľaše), všetky vymenované odpady patria do kategórie „ O “ - ostatný. Tieto odpady budú zhromažďované v kontajnery v rámci parcely. Odvoz odpadov bude zmluvne zabezpečený oprávnenou organizáciou.