1) Pod obvodové stěny základové pasy z prostého betonu do hloubky 1 m pod terén (do nezámrzné hloubky, případně do pevného rostlého terénu)

2) Na vrch pasů dáváme jednu řadu ztraceného bednění do kterých svisle zapícháme roksory O 10 mm.

3) Mezi ztracené bednění pod základovou desku se hutní kamenivo v min tl. 200 mm.

4) Na kamenivo se pokládá fólie, aby po vylití základové desky nedošlo k úniku cementového mléka do podloží a tím snížení únosnosti desky.

5) Na fólii dáváme distančníky výšky 50 mm pro dodržení kryti spodní výztuže.

6) Spodní výztuž je z kari sítě 150 x 150 x 6 mm překládané o jedno oko a provázané do svislých roksorů v pasech.

7) Deska je vylita v min tl. 150 mm

8) velikost základové desky je 14,86 x 8,28 m

9) Pod středovou nosnou stěnou tl 190 mm je také základový pas do nezámrzné hloubky tl. 300mm

10) Třída betonu do základových pasů C12/15

11) Třída betonu základové desky C16/20XO

12) Součástí spodní stavby je izolace proti zemní vlhkosti

13) Na základovou spáru pasů bude uložen zemní pásek FeZn 3x40 mm min. se dvěma vývody na protilehlých rozích diagonálně

14) Minimální vzdálenost upraveného terénu od horní hrany základové desky je 170 mm