Plnička masti do výroby.

A) Opis plničky masti
Účel: plnenie kelimkov , alebo pohárov na pevnú hmotnosť , ktorá je regulovateľná 400 až 700 g, linka je napojená na kotol na vyprážanie masti.
Prevedenie: Plniaca linka je vybavená zásobníkom v ktorom je masť pred plnením ochladená na 40 až 50 °C, automatické zavarenie AL viečka teplom ako aj vyrazenie dátumu.
Obsluha zakladá kelímky do ložísk nosičov. Nosiče automaticky sa dopravujú k plničke a následne k zvarovačke. Základom mechanizovanej plničky je horizontálny dopravník s obehom nosičov, v ktorých sa nachádzajú ložiská pre kelímky.
Zariadenie zodpovedá bezpečnostným a hygienickým normám CE
Technické požiadavky:
Elektrické pripojenie: 400 V; 50 Hz;
Ovládanie jednotky plnenia je automatické od okamihu prítomnosti nosiča kelímku.
Výkon zariadenia: 250 až 360 kelímkov/h v závislosti od obsluhy
Plniaci materiál: bravčová masť pri teplote cca 40°C
Presnosť dávok: ± 1%
B) Ďalšie požiadavky:
Záruka na dodané zariadenie minimálne 24 mesiacov
Servis - Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť plný bezplatný servis počas záručnej doby.
Zaistenie opravy reklamovaných prípadov započne najneskôr do 24 hod. od nahlásenia reklamácie
Certifikát - zariadenie je certifikované v súlade so smernicami EÚ a je opatrené označením „CE“.
Dokumentácia - Súčasťou dodávky bude kompletná technická dokumentácia vrátane pripojenia zariadenia k jednotlivým médiám, energetická spotreba, zoznam náhradných dielov, návod na obsluhu v slovenskom , alebo českom jazyku.