## Slide 1
Stávajíc stav:
Dům (velmi malý) starý cca 60 let. Základy kameno-hliněné.
Lokalita - Bernartice u Tábora.
Vykopaná podlaha do hloubky cca 30 cm
Místnosti jsou nyní z poloviny oddělené zděnou příčkou.
Cílem je především snížit vlhkost a množství radonu v domě pomocí drenáže podlahy.
Popis celkových prací (návrh)
Podlaha se má rekonstruovat ve dvou místnostech o přibližné rozloze 3,7x3,8 a 2,5x3,8 m, tj. celkem cca 24 m2.
K odvětrání podlahy se by se měly použít podél stěn položené trubky (husí krky) o průměru 80 mm a odsávací svislá trubka vedená nad střechu o průměru 125 mm. Husí krky povedou mezi místnostmi skrz pod příčkou, aby nemusel být okruh přerušen. (bez nádechů, podtlak, vzduch bude brán z podloží a ze stěn)
Svislá plynotěsná trubka bude vyvedena vedle komína a na střeše zakončena v jeho úrovni (prostup stropem je volný). Na střeše je prostup třeba zajistit skrz tašky (možná bude stačit jen dvě vyndat) a poté utěsnit, aby do domu kolem trubky neteklo. Trubka by měla být opatřena stříšku proti zatékání. Její délka bude přibližně 5 m. Napojení svislé trubky na husí krky spojené „téčkem“ u zdi by mělo být vedenou plnou trubkou. Je třeba zajistit rovněž úplnou přilnavost protiradonové hydroizolace k trubce v místě podlahy – možno použít na to vhodný díl popsaný v příloze od společnosti AZ Radon.

## Slide 2
koupelna
předsíň
jídelna
ložnice
kamenné zápraží
jih
Další stavba, vyvýšený terén
vchod
kolna
výdech svislá trubka
západ
komín
2,5 m
3,7 m
3, 8 m
žlutě - husí krky
okno
okno
okno

## Slide 3
Délka trubky by byla cca 5 m (z toho cca 2, 5 půdou))

## Slide 4
POZEMNÍ PRÁCE
Žádost o radu - zpevnění:
Výkopem podlahy do požadované hloubky (cca 30 cm) došlo ke zjištěni, že základy domu tvoří někde nejspíš nedbale uložené kameny a hlína. Rovněž to vypadá, že jsou základy na některých stranách nízké a vykopané dno podlahy je tedy nyní nejspíš na některých stranách domu po jejich úrovní.
Cílem poradenství je tedy navrhnout zpevnění stěn a postup pozemních prací. Varianty, které mne zatím napadly jsou znázorněny na následující obrázcích. Liší se v rozhodnutí, jak vysoké zpevnění vystavit, zdali ho případně stavět v celku, nebo dál na betonové desce a kudy vést izolaci…Zdali použít dilataci, kari sítě, jak stěny začisti, jak samotné zpevnění vlastně udělat (cihlová zeď, beton.…)
Vrstvy podlahy (návrh)
Spodní vrstvu o výšce cca 15 cm by měl tvořit štěrk s frakcí 16/32. (Husí krky by neměly být položený přímo na zemině ale na vrstvě štěrku). Následuje:
Geotextilie
Betonová deska silná cca 6 cm
Protiradonová hydroizolace (vytažené okraje ke zdem , „vana“– nutnost kvalitně utěsnit)
Tepelná izolace cca 7 cm
(dřevná/plovoucí podlaha - není rozmyšleno)
Vzhledem k nutnosti zajistit, aby nedocházelo k úniku radonu podél zdí (špatná přilnavost izolace na zdech) a mohla se umístit dilatace k betonové desce (aby byla plovoucí?) je třeba kvalitně, pevnit, vyspravit a začistit (omítnout)odkopané stěny od výšky štěrku nad úroveň celkové výšky podlahy.

## Slide 5
zemina
štěrk, trubka – husí krk
geotextílie
protiradonová hydroizolace - vodorovně
dřevěná/plovoucí podlaha
proti radonová
hydroizolace – svisle
stěna
Dilatace ?
tepelná izolace
začištěná a omítnutá stěna
neomitnuto
(parozábrana?)
hlína
kameny
Stěna
zpevnění
Varianta 1a (kratší zpevnění, začištění)
začištění
betonová deska (kari sítě?)

## Slide 6
zemina
štěrk, trubka – husí krk
geotextílie
protiradonová hydroizolace - vodorovně
dřevěná/plovoucí podlaha
proti radonová
hydroizolace – svisle
stěna
Dilatace ?
tepelná izolace
začištěná a omítnutá stěna
neomitnuto
(parozábrana?)
hlína
kameny
Stěna
zpevnění
Varianta 1b (jedno vyšší zpevnění)
betonová deska (kari sítě?)

## Slide 7
zemina
štěrk, trubka – husí krk
geotextílie
betonová deska (kari sítě?)
protiradonová hydroizolace - vodorovně
dřevěná/plovoucí podlaha
proti radonová
hydroizolace – svisle
stěna
Dilatace ?
tepelná izolace
začištěná a omítnutá stěna
neomitnuto
(parozábrana?)
hlína
kameny
Stěna
zpevnění
Varianta 2a (2 x zpevnění, izolace uvnitř)
zpevnění

## Slide 8
zemina
štěrk, trubka – husí krk
geotextílie
protiradonová hydroizolace - vodorovně
dřevěná/plovoucí podlaha
proti radonová
hydroizolace – svisle
stěna
Dilatace ?
tepelná izolace
začištěná a omítnutá stěna
neomitnuto
(parozábrana?)
hlína
kameny
Stěna
Varianta 2b (2x zpevnění, izolace vně)
zpevnění
zpevnění
betonová deska (kari sítě?)