Stavební příprava

pro automatické závory RB30

Automatické závory se uchycují na zabetonovanou kotevní sadu, zpravidla umístěnou na betonovém ostrůvku.

Kotevní sada se skládá z vlastního plechu o rozměrech 330 x 240 mm a 4 kusů kotevních šroubů včetně podložek a matic.

Základ se vyhotoví do hloubky cca 80 cm, středovým otvorem se vyvedou potřebné chráničky pro napájecí a ovládací kabely. Pro případnou indukční smyčku se doporučuje vyvést slabší chráničku ke kraji vozovky – po instalaci smyčky se využije k protažení přívodních vodičů této smyčky do středu kotevní sady. Doporučuje se současně připravit potřebné kabely pro ochranu pospojováním.

# Obr. Rozměry kotevní sady

Kotevní šrouby prostrčte otvory v plechu a z horní strany nasaďte podložky a přitáhněte matice. Poté usaďte takto připravený plech do betonu. Dbejte zejména následujících pokynů:

- Kotevní plech musí být uložen vodorovně

- Pozor na správnou orientaci kotevní sady – šrouby netvoří čtverec !

- Použijte kvalitní beton – doporučená třída betonu B20, jinak hrozí vytáhnutí kotevních šroubů

- Viditelné betonové plochy ostrůvku provést jako pohledový beton, doporučujeme nátěr.

- Zamezte nadměrnému znečištění kotevních sad.

Půdorys:

Řez: