———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks      Celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1        2.00 ks           křídlo  : softline 82 md

rám     : softline 82 md

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : CL+4-18-4-18-4CL+ argon U 0.5

kování  : Roto NT +klika roto line

odvodně.: ze předu

rozměry : 1500x1250

2        1.00 ks           křídlo  : FIXní rám softline 82 md

tři těsnění

rám     : softline 82md

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : CL+4-18-4-18-4CL+ argon U 0.5

kování  :  roto nt+ klika   roto

pod.prof: podkladový profil 30mm

odvodně.: ze předu

rozměry : 2000x2050

3        1.00 ks           křídlo  : FIXní rám sofline 82 md

rám     : softline 82md

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : CL+4-18-4-18-4CL+ argon U 0.5

kování  : roto nt + klika roto

pod.prof: podkladový profil 30mm

odvodně.: ze předu

rozměry : 2500x2050

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks      Celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

4        1.00 ks           křídlo  : softline 82 md

tři těsnění

rám     : softline 82 md

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : CL+4-18-4-18-4CL+ argon U 0.5

kování  : roto nt+klika roto line

pod.prof: podkladový profil 30mm

odvodně.: ze předu

rozměry : 1500x1050

5        2.00 ks           křídlo  :	softline82 md

rám     : softline 82 md

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : CL+4-18-4-18-4CL+ argon U 0.5

kování  : otvíravé sklopné levé MIKRO

pod.prof: podkladový profil 30mm

odvodně.: ze předu

rozměry : 600 x600

6        1.00 ks           křídlo  : softline 82 md

tři těsnění

rám     : softline 82 md

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : CL+4-18-4-18-4CL+ argon U 0.5

kování  : sklopné

pod.prof: podkladový profil 30mm

odvodně.: ze předu

rozměry : 900 x600

7        1.00 ks           křídlo  : softline 82 md

tři těsnění

rám     : softline 82 md

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : CL+4-18-4-18-4CL+ argon U 0.5

kování  : štulp.křídlo zástrč do 1600mm

dvoukřídlé OS pravé MIKRO

pod.prof: podkladový profil 30mm

rozměry : 1250x1200

Nabídka č. 12-0191   z 26.10.2012                 list č. 4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks      Celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

8        1.00 ks           křídlo  : softline 82 md

rám     : Rám s hlinikovým prahem 20mm

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : Perito Elegance Lemka finesa S1

kování  : vchodové dveře pravé dovnitř

odvodně.: ze předu

rozměry : 960 x2050

9       1.00 ks           křídlo  : softline 82 md

rám     : Rám s hlinikovým prahem 20mm

barva   : METBRUSH ALUMINIUM - F436 1001

výplň   : Perito Elegance VANDA

kování  : vchodové dveře pravé dovnitř

odvodně.: ze předu

rozměry : 1060x2050

10       58.00 bm          MONTÁŽ OKEN do připravených otvorů

-  montáži se rozumí ukotvení oken

do vodorovně svislé polohy kotvami

a jeho následné utěsnění PUR pěnou

Seřízení kováni.

————————————

klika roto line

montáž a doprava

parapety vnitřní PVC 250mm:pol.č. 1,4,5,6,7

parapety venkovní tažený hliník 210mm:pol.č. 1,4,5,6,7

Al koncovky k venkovním parapetům

žaluzie

————————————

cena bez DPH

14 % vč. montáže                       14.00 %

————————————

Konečná cena včetně DPH

# Text boxes

750

750

30

1220

1250

1500

1

2

1000

1000

30

2020

2050

2000

1

2

1250

1250

30

2020

2050

2500

1

2

750

750

30

1020

1050

1500

1

2

30

570

600

600

1

30

570

600

900

1

625

625

30

1170

1200

1250

1

2

2050

960

1

2050

1060

1