Zadávací podklady:

1/	střecha Al profily ( např . TS Aluminium ) – přechod skla do žlabu např Traufe Clasicc. Svislý plášť PVC profily ( např Gealan 8000) barva Al profilů standardní tmavě hnědá dle RAL 8077 nebo RAL 8019 . Barca PVC profilů . oboustranný dekor dřeva Nussbaum.

2/	zasklení střechy - čiré nekalené izolační dvojsklo s Ug 1,1 W/m2.K – zevnitř s bezp. Fólií ( složení 6/16 TGI / 44.2

Zasklení svislého obvodového pláště – čiré idol. Dvojsklo s Ug 1,1 W/m2.K ( složení 4/16 TGI/4)

3/	levý bok – 3x fixní pole a 1x OS balknové dveře v provedení klička / madýlko

Čelní stěna  3x fixní pole a 1x dvoukřídlé sklopně posuvné balkónové dveře se spřaženým kováním a jednostrannou klikou

Pravý bok obsahuje 3x fixní pole a 1x sklopné křídlo na pákové ovládání

Střecha zimní zahrady – systémový Al žlab s PVC svodem dešťové vody ukončený kolínkem 67 stupňů u spodního okraje pláště, střecha zimní zahrady je z čela podepřena 4x systémovými AL stojinami ( vč. kotevních prvků ). Ve střeše jsou dvě střešní okna na klikový pohon. Střecha na styku opatřena hydroizoilací a je oplechována

Poznámka:

vypsané materiály jsou pouze orientační a  lze samozřejmě nahradit jiným, ale minimálně stejných kvalit . Před zahájením montáže resp. podepsáním smlouvy bude požadováno vyvzorkování materiálů