Zadání:

Bezobslužný kamerový systém s nahráváním do smyčky (úložná doba cca 1 měsíc)

Umístění kamer:

Kamera 1 – vstup do budovy.

Kamera 2 – vstupní hala před výtahem.

Kamera 3 – skrytá kamera ve výtahu. Stačí bez IR, úhel snímání 110stupňy

Kamera musí být schopná zachytit a bezpečně identifikovat vstupujícího a odcházejícího za všech světelných podmínek (s výjimkou výtahu, zde je osvětlení silné a fixní) pro případný spor (krádež, vandalismus, chování proti dobrým mravům apod.)

Předpokládáme tyto parametry, nebo lepší:

kamery: 
Rozlišení 2 Mpix (1920 x 1080) při 50 sn/s, Motor zoom objektiv pro vzdálené řízení úhlu záběru, WDR 140 dB - Trojitá expozice scény, reálné barvy, exxtrémně vysoká dynamika

NVR:
PoE NVR, záznam 4x 1080P real time, Max. datový tok na nahrávaní 48Mb, 1xRJ GB ethernet port, 4x RJ PoE, VGA/HDMI/ CVBS, max. 1x4TB SATA HDD

Kabeláž pro výtah:
PVC Elevator Cable Flat 4x4x2xAWG 26 (S/FTP),DATWYLER

Kamery budou napojeny na bezobslužné záznamové zařízení, smyčka by měla být schopna udržet minimálně 1 měsíc záznamu.

Naceňte prosím zvlášť kamery, záznamové zařízení a instalaci.

Poptávka výše zahrnuje základní požadavky nutné ke srovnání nabídek. Navrhnete-li opatření vedoucí ke zvýšení rozsahu monitorovacích prostor, komfortu ovládání a větší diskrétnosti pro obyvatele, rádi je vezmeme v potaz a rozšíříme o ně následně objednávku.