Zhotovení korozi nepodléhajících a vyšší vlhkosti odolných koupelnových skříněk nad přístavby za umyvadlem a toaletou, viz obrázek

Pro využití výklenků, zůstávajících nad přizdívkami za umyvadlem a WC, si představujeme dvě skříňky, které by tuto plochu proměnily v prostor dovolující co nejúčelnější ukládání potřebných věcí. Zároveň by došlo k „zarovnání“ prostoru do jedné roviny, a tím ke zvýšení estetiky místnosti.

Současně klademe důraz na maximální praktičnost skříněk z dalšího pohledu, a sice z hlediska úklidu (otírání), což je v koupelnových prostorách vždy důležité. To znamená vhodný materiál a povrchová úprava, vnitřní i venkovní řešení, tedy členění, stejně jako minimum nejrůznějších špatně udržovatelných záhybů.

Jako alternativní řešení, které by mohlo odpovídat našim představám, nás napadá zhotovení korpusu každé skříňky z tabule plechu příslušných rozměrů, která by se jako celek vhodně naohýbala a z níž by vznikla zadní část (tj. svislá, u obkladu), spodní část, vrchní část a současně i vnitřní poličky, tedy většina skříňky by byla z jednoho kusu. Konečná úprava by následovala patrně komaxitem, a to v bílé barvě, což bychom si byli schopni zajistit i sami. Variantou je i zhotovení těchto částí z opravdu kvalitního nerezavějícího nerez plechu, takže uvítáme i nacenění této možnosti.

Boky obou skříněk bychom neřešili, poněvadž ta nad umyvadlem by zůstala z levého boku záměrně „otevřená“, aby se tam zároveň daly z vany ukládat, případně naopak brát potřebné věci (sprchový gel, šampon). Druhou stranou by byla skříňka přisunuta k šachtě, která vyčnívá do prostoru koupelny, takže by v tomto případě bok tvořila ta. Totéž se týká levého boku další skříňky a její pravý bok by byl doražen k plášti závěsného kotle.

Řešení přední části bychom si představovali formou vždy páru posuvných dvířek, která by pojížděla v kolejničkách, připevněných (patrně nalepených) k horní a dolní části skříňky. Obě části každých dvířek by měly stejnou šířku a mohly by být zhotoveny ze zrcadlového nerezu.

Vnitřek skříněk by tvořily vždy asi tři poličky, jejichž rozchod by se blíže upřesnil, viz nákres – pohled z boku v přibližném poměru.

- Vlevo svisle – zadní část skříňky o výšce 85 cm v obou případech

- Vpravo svisle – posuvná dvířka v kolejničkách, upevněných na horní a dolní straně skříňky

- Nahoře a dole vodorovně – dno a vrch skříňky o hloubce 11 cm v obou případech

- Uprostřed vodorovně – vzorová „dvojitá“ polička o neměnné hloubce cca 10 cm

- Šířka skříňky nad umývadlem by byla 145 cm a nad WC 95 cm.

Rekapitulace rozměrů:

- 1. skříňka: 145 x 85 x 11 (šířka x výška x hloubka)

- 2. skříňka: 95 x 85 x 11 (šířka x výška x hloubka)

Tloušťku plechu si představujeme asi takovou, jakou mají deskové radiátory. V horní části skříňky by byla u krajů přivařená dvě oka na šrouby, kterými by se připevnila ke zdi. Zadní část skříňky by se opírala o stěnu a spodek by byl podpírán přizdívkou.

Záležitost nijak nespěchá a rozhodující je samozřejmě poměr kvalita x cena. Rádi si necháme poradit co do materiálu, provedení, řešení dvířek atd., přičemž jakékoliv cenné připomínky či návrhy na zlepšení jsou vítány. V případě spokojenosti možnost zhotovení i dalšího vybavení.