1 1 ks  OKNO  Profil PREMIUM 80 +

PVC 200,AL 210,žaluzie

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm Ug=0,7/(m2.K) 3sklo, plast.rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 600 Šířka

1000 Výška uvedena bez podkladového profilu

2 1 ks Vchodové dveře

klika/klika + FAB

Rám: 6-ti komorový - st.hloubka 70mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: 3-bodový bezpečnostní zámek

Výplň: Dle katalogu Eko 005, pur deska

Rozměr: 800 Šířka

2300 Výška

3 1 ks OKNO  Profil PREMIUM 80 +

PVC 200,AL 210,žaluzie pevná část zasklena v rámu!

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm Ug=0,7/(m2.K) 3sklo, plast.rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1500 Šířka

1000 Výška uvedena bez podkladového profilu

4 1 ks Posuvně sklopné dveře PSK

žaluzie pevná část zasklena v rámu!

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm Ug=0,7/(m2.K) 3sklo, plast.rámeček

Rozměr: 3000 Šířka

2300 Výška uvedena bez podkladového profilu

5 1 ks Dveře  Profil PREMIUM 80 +

žaluzie Madélko + protiprůvanová pojistka

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm Ug=0,7/(m2.K) 3sklo, plast.rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1500 Šířka

2300 Výška uvedena bez podkladového profilu

6 1 ks Vchodové dveře

klika/klika + FAB

Rám: 6-ti komorový - st.hloubka 70mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: 3-bodový bezpečnostní zámek

Výplň: Dle katalogu EKO 019, sklo ORN kůra

Rozměr: 1000 Šířka

2300 Výška

7 1 ks OKNO  Profil PREMIUM 80 +

PVC 200,AL 210,žaluzie

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 2 dor azové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm Ug=0,7/(m2.K) 3sklo, plast.rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1200 Šířka

750 Výška uvedena bez podkladového profilu

8 1 ks OKNO  Profil PREMIUM 80 +

PVC 200,AL 210,žaluzie

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm Ug=0,7/(m2.K) 3sklo, plast.rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1200 Šířka

1300 Výška uvedena bez podkladového profilu

9 2 ks  OKNO    Profil PREMIUM 80 +

PVC 200,AL 210,žaluzie

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Zlatý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm Ug=0,7/(m2.K) 3sklo, plast.rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 800 Šířka

1300 Výška uvedena bez podkladového profilu

10     56,5 m Montáž oken

11     6,1 ks Doprava při montáži oken na stavbu

12     6,1 m Vnější parapet Al do 210 mm protlačovaný 2mm

13     6,1 m Vnitřní parapet PVC DECEUNICK do 220 mm – bílý

14     17,0 m2 Vnitřní žaluzie celostínící - Isoline (barva dle výběru)