# Datum:				22.5.2013

Předmět poptávky:		KOMUNIKACE

Forma zpracování nabídky: 	písemnou formou

Doručení zpracované nabídky:	S.O.K. stavební, s.r.o., Hrotovická-Průmyslová 162, Střítež 674 01 Třebíč 1

Tel. 568 838 814, 606 608 307, email: nahodil@sok.cz

Dovolujeme si Vás požádat o vypracování cenové nabídky zpevněných ploch pro realizaci staveb, kde jsme generálním dodavatelem. Jedná se o stavbu farmy Újezdec, Stavba 27 rodinných domů Přerov a stavbu bioplynové stanice Kozojídky.

I. Újezdec, okr. Svitavy – stavba farmy a silážního žlabu
Podklady jsou dělené na zpevněné plochy farmy a na samotné plochy uvnitř a kolem silážního žlabu. U této zakázky požadujeme ocenění vč. podsypů, HTÚ popř. také stabilizace….(dle vzájemné dohody)

Plochy 	– Újezdec FARMA = cca 3700 m2 viz. výkaz

-  Újezdec SIL ŽLAB = cca 4000 m2 viz. výkaz

II. Přerov-POPOVICE – stavba 27 rodinných domů
Podkladem pro ocenění je projektová dokumentace – situace lokality Popovice. Uvažovaná skladba dle projektové dokumentace je:

1. Štěrkodrť 	150 + 150 mm

2. OKH I	tl. 60 mm

3. Spojovací prostřik

4. ABS III	tl. 40 mm

5. HTÚ – dodávkou objednatele

Uvažovaná plocha	cca 1750 m2

III. BPS Kozojídky, okr. Hodonín

Podkladem pro ocenění je projektová dokumentace- situace. Asfaltová plocha bude pokládána do obrub / dodávka objednatele/. Uvažovaná skladba dle projektové dokumentace:

1. ACP 22 S (OKH I) 	tl. 6 cm

2. Spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m2

3. ACO 11S (ACO16+)	tl. 4 cm

Uvažovaná plocha		5289 m2

Poznámka:	Poptávané stavby, které realizujeme, lze nabízet v rámci celku, popř. také jednotlivě – dle Vašich možností a zájmu!

Termín realizace:			Újezdec = 12.8. – 26.8.2013

Přerov = červenec/srpen 2013

Kozojídky = červenec 2013

Termín odevzdání nabídky:	NEJPOZDĚJI do pondělí 27.5.2013

# Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci

# David Nahodil