Součástí rekonstrukce prodejny je realizace nového bezrámového výkladce

s otvíravými dveřmi směrem do prodejny: zasklení výkladce – sklo čiré ESG

tl.12mm, bezrámové zasklení do atypického soklového profilu opláštěného nerez

leštěným plechem a „U“ profilů v nadpraží a pilastrech (horní „U“ profil opláštěný

z obou stran leštěným nerez plechem, svislé „U“ profily z leštěného nerezu), boční

části výkladce budou pevné se sklem na celou výšku se svislou spárou mezi skly

tmelenými transparentním silikonem; celoskleněné dveře se systémovým otočným

kováním Dorma EA kotvené nahoře do skl.nadsvětlíku a dole do podlahy, opatřené

ve spodní části okopovým plechem z leštěného nerezu, zamykání dveří do podlahy

- zámek dveří bude proveden s vložkou pro generální klíč o.c. Palladium !!

Dveře budou po celou dobu provozu prodejny v otevřené poloze a zajištěny

magnetickým držáky – podmínka PBŘ !!!

Výkladec bude v horní části ukotven přes ocelovou pomocnou kci do

železobetonového stropu centra. Nad vstupem do prodejny (před pevným

skl.nadsvětlíkem) bude zavěšeno na atypických nerez leštěných závěsech firemní

logo T-Mobile, logo bude ukotveno stejně jako výkladec přes ocel.kci do stropu

centra.