Technické údaje – podklad k vypracovaniu cenovej ponuky.

Miesto Handlová

1 nadzemná nádrž – objem – 20 m3

Záchytná vaňa pod nádržou – dĺžka – 5,5m;  šírka 2,2 m,  hĺbka 0,85 m

Potrubné rozvody: odvzdušňovací rozvod – trubky priemeru DN 80

Stáčací rozvod – trubky priemeru DN 100, s vonkajším plášťom

bezošvých trubiek priemeru DN 150.

Sací rozvod – trubky DN 50

Miesto Cígeľ

6 podzemných nádrží  o priemere 2,2 m, dĺžka  6,7 m; hrúbka steny 6 mm

Kalník – priemer 400 mm, hĺbka 200 mm hrúbka steny 15/8 mm

Nádrž 1.

Objem 25 000 litrov,

Čerpacie potrubie  I.  dĺžka – 148 m, svetlosť = 80 mm

Čerpacie potrubie II.  Dĺžka -  4 m, svetlosť – 40 mm

Čerpacie potrubie III. Dĺžka – 11 m svetlosť – 40 mm

Plniace potrubie   9 m, svetlosť 80 mm

Odvzdušňovacie potrubie  4,5 m, svetlosť 80 mm

Nádrž 2.

Objem 25 000 litrov,

Čerpacie potrubie  I.  dĺžka – 151 m, svetlosť = 80 mm

Čerpacie potrubie II.  Dĺžka -  3 m, svetlosť – 40 mm

Čerpacie potrubie III. Dĺžka – 7 m svetlosť – 40 mm

Plniace potrubie   13 m, svetlosť 80 mm

Odvzdušňovacie potrubie  4,5 m, svetlosť 80 mm

Nádrž 3.

Objem 25 000 litrov,

Čerpacie potrubie  I.  dĺžka – 154 m, svetlosť = 80 mm

Čerpacie potrubie II.  Dĺžka -  3 m, svetlosť – 40 mm

Čerpacie potrubie III. Dĺžka – 5 m svetlosť – 40 mm

Plniace potrubie   16 m, svetlosť 80 mm

Odvzdušňovacie potrubie  4,5 m, svetlosť 80 mm

Nádrž 4.

Objem 25 000 litrov,

Čerpacie potrubie  I.  dĺžka – 157 m, svetlosť = 80 mm

Čerpacie potrubie II.  Dĺžka -  2 m, svetlosť – 40 mm

Čerpacie potrubie III. Dĺžka – 8 m svetlosť – 40 mm

Plniace potrubie   19 m, svetlosť 80 mm

Odvzdušňovacie potrubie  4,5 m, svetlosť 80 mm

Nádrž 5.

Objem 25 000 litrov,

Čerpacie potrubie  I.  dĺžka – 160 m, svetlosť = 80 mm

Čerpacie potrubie II.  Dĺžka - 5 m, svetlosť – 40 mm

Čerpacie potrubie III. Dĺžka – 11 m svetlosť – 40 mm

Plniace potrubie   22 m, svetlosť 80 mm

Odvzdušňovacie potrubie  4,5 m, svetlosť 80 mm

Nádrž 6.

Objem 25 000 litrov,

Čerpacie potrubie    dĺžka – 5 m, svetlosť = 40 mm

Plniace potrubie   3 m, svetlosť 80 mm

Odvzdušňovacie potrubie  4,5 m, svetlosť 80 mm

Miesto Nováky

2 podzemné nádrže, každá má 50 m3

Priemer nádrže  2, 6 m, dĺžka  10,20 m, hrúbka steny nádrže  7 mm

Priemer kalníka   400 mm,  hĺbka  100 mm, hrúbka steny  8 mm

V Prievidzi, dňa 23. 5. 2013