Zadávací podmínky pro zhotovení díla:

Objednatel: Česká pošta, s. p.

Politických vězňů 909/4, Praha 1

Odbor PČ Morava

Orlí 655/30

B r n o

Místo a předmět plnění díla: Pošta Branišovice – oprava střešní krytiny, výměna oken v bytové jednotce

# Technický popis díla, specifikace podmínek – oprava střešní krytiny výměnou:

Na poště Branišovice a nájemní bytové jednotce je stávající střešní krytina v nevyhovujícím stavu. Dochází k zatékání do objektu. V rámci akce „Pošta Branišovice – oprava střešní krytiny a oken“  dojde k zajištění celistvosti střešního pláště a tím i nemožnost zatečení dešťové vody do objektu.

Na poště Branišovice v nájemní bytové jednotce jsou stávající dřevěná okna v nevyhovujícím stavu. Dochází k zatékání do místností , některá okna nejdou vlivem stáří otevírat. Tímto není zajištěn odpovídající komfort pro uživatele bytové jednotky. Oprava stávajících dřevěných oken je neekonomická.

V rámci akce „Pošta Branišovice – oprava střešní krytiny a oken“  se jedná se o opravu stávající střešní krytiny, částečnou demontáž laťování střech. Dále se jedná o dodávku a montáž demontovaných střešních latí, dodávku a montáž nové střešní krytiny – Bobrovka 18x38 cm. Další přidružené práce jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Jedná se o demontáž stávajících dřevěných oken a jejich nahrazení okny plastovými v následujícím provedení. Rám oken z profilu VEKA 5K, okenní křídla z profilu VEKA 5K, zasklení izolačním dvojsklem o hodnotě U 1,1.  Okna budou v bílé barvě. Dále budou vyměněny parapety jak vnitřní, tak i venkovní. Vnitřní parapety jsou navrženy plastové bílé, vnější parapet hliníkový tažený bílý. K výše uvedenému navazují další práce a to demontáž stávajících oken, montáž nových oken, zednické zapravení, likvidace oken a doprava. Součástí výměny oken je i výměna 7 kusů žaluzií – lamely stříbrné a výměna 2 ks okenních sítí.

Rozměry oken a počty kusů jsou uvedeny v přiloženém výkazu výměr.

Rozsah prací:

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |
| 1 | 762 34-2812.R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 25,00 |
| 2 | 762 34-0032.RA0 | Laťování střech rozteč 30 cm | m2 | 25,00 |
| 3 | 605-10054 | Lať střešní profil dřevěný 50/35 mm l = 3 m a výše | m | 90,00 |
| 4 | 998 76-2102.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,78 |
| 5 | 998 76-2194.R00 | Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km | t | 0,78 |
| 6 | 998 76-2199.R00 | Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km 40 km | t | 31,04 |
|  | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |
| 7 | 765 31-1810.R00 | Demontáž krytiny na sucho, do suti | m2 | 25,00 |
| 8 | 765 31-2421.R00 | Krytina Bobrovka 18x38, režná kulatý řez | m2 | 25,00 |
| 9 | 998 76-5102.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 1,15 |
| 10 | 998 76-5194.R00 | Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km | t | 1,15 |
| 11 | 998 76-5199.R00 | Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km 40 km | t | 44,77 |
| 12 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,20 |
| 13 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 40 km | t | 46,73 |
| 14 | 111111111111111 | Skládkovné | t | 1,20 |
|  | Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |
| 15 | Pozice 1 | Okno plastové 2 křídla 1550x1545, středový sloupek podkladní profil 30 mm | kus | 2,00 |
| 16 | Pozice 2 | Okno plastové 2 křídla,1475x1538, středový sloupek podkladní profil 30 mm | kus | 1,00 |
| 17 | Pozice 3 | Okno plastové 1 křídlo, 880x1550 podkladní profil 30 mm | kus | 1,00 |
| 18 | Pozice 4 | Okno plastové 1 křídlo, 1180x1550 podkladní profil 30 mm | kus | 1,00 |
| 19 | Pozice 5 | Plastové okno 1 křídlo, 880x1550 podkladní profil 30 mm | kus | 1,00 |
| 20 | Pozice 6 | Okno plastové 2 křídlo, 1550x1538,středový sloupek podkladní profil 30 mm | kus | 1,00 |
| 21 | Pozice 7 | Okno plastové 1 křídlo 375x1030 podkladní profil 30 mm | kus | 1,00 |
| 22 | Pozice 8 | Okno plastové 1 křídlo, 600x870 podkladní profil 30 mm | kus | 1,00 |
| 23 | M | Montáž, demontáž,zednické zapravení | kus | 9,00 |
| 24 | PVenkovní | parapet venkovní hliníkový tažený 225 mm | m | 9,07 |
| 25 | Pvnitřní | parapet vnitřní plastový komůrkový 330 mm | m | 9,07 |
| 26 | Žaluzie | Žaluzie lamelová stříbrná | kus | 7,00 |
| 27 | Síť | Okenní síť | kus | 2,00 |
| 28 | Loken | Likvidace oken | soubor | 1,00 |
| 29 | Doprava | Doprava | km | 90,00 |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |

Zpracoval:	Josef Sauer - stavební technik

tel: +420 515 262 650, +420 731 542 416

Ve Znojmě: 22.08.2016

Lhůta plnění díla: říjen 2016