# Zváračka na zváranie pozdĺžnych zvarov osvetľovacích stožiarov

| Stožiare | Kruhové - kuželovité | Hranaté 8 a viac hranné |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemer | d.60 mm | d.300 mm |  |
| Sila steny | 3 mm | 6 mm |  |
| Materiál | Oceľ plech | S355 |  |
| Dĺžka osvetľovacích stožiarov | 4 m | 13 m |  |
| Rýchlosť posuvu | 150 mm/min | 3 000 mm/min |  |
| Kuželovitosť | 0 | 25 mm/m |  |
| Napínanie horného valca | Programovateľné |  |  |
| Napínanie bočných valcov | Programovateľné |  |  |
| Rýchlosť posuvu | Programovateľné |  |  |
| Možnosť pootočenia stožiara | Programovateľné |  |  |
| Spodný ohrev | Programovateľné |  | Eliminácia deformácie |
| Transportné vybavenie |  |  |  |
| Priečny dopravník – naloženie na stroj |  |  |  |
| Posúvacie zariadenie – pred strojom na posunutie do stroja |  |  |  |
| Posúvacie zariadenie – na odoberanie zo stroja |  |  |  |
| Priečny dopravník – za strojom na odobratie a príprava k odvozu |  |  |  |
| Zvárací zdroj | 800 – 1000 A |  |  |

Spodný ohrev možno nahradiť alternatívnym iným vhodným zariadením, ktoré odstráni vzniknuté deformácie.

Ovládanie valcov – programovateľné  s diaľkovým ovládaním pre jemné nastavenie v priebehu procesu zvárania, separátne pre všetky valce.

Spôsob zvárania  pod tavidlom, v ochrannej atmosfére plynu, plazma, indukčné  navrhnúť podľa skúsenosti dodávateľa zariadenia.

Stroj má obsluhovať 1.pracovník vrátane transportného vybavenia.

Súčasťou stroja je dokumentácia, návod na obsluhu, bezpečnostné požiadavky, potvrdenie o CE konformite, schéma zapojení ako aj základový plán.