Popis k výkazu výmer na izoláciu plochej strechy objektu OZVO, PVC fóliou hrúbky 1,5 mm

Rozmer strechy :

Dĺžka :                                                                                                                       = 62 m

Šírka :                                                                                                                        = 10 m

Dĺžka atiky :                                                                                                              =  144 m

Šírka atiky :                                                                                                               =  35 cm

Výška atiky :                                                                                                     =  60 – 75 cm

Vzduchotechnika :                                                                                                     =  2 ks

Vpusť :                                                                                                                       =  4 ks

Plechový prístrešok na betónovom podstavci :                                                         = 1 ks

Odvetranie stúpačiek :                                                                                               = 14 ks

Jedná sa o plochú strechu nad kanceláriami .Hydroizoláciu tvorí viac vrstiev oxidovaných asfaltových pásov . Atika  je zo štyroch strán . Dĺžka   atiky  je 144 bm (bežných metrov). Výška atiky je 65 až 70  cm. Šírka atiky je 35 cm .

PVC fólia Fatrafol  810 nebude zaťažená štrkom, ale bude ukotvená do pôvodného strešného plášťa .

Doporučený postup prác:

- Demontovať oplechovanie atiky na dĺžku 82 bm

- Na vodorovnú plochu atiky namontovať OSB dosku šírka 35 cm dĺžka 82 bm, hr.1,8cm

- Namontovať nové oplechovanie atiky okap (  poplastovaný plech) s prednej

strany atiky na dĺžku 82 bm

- Namontovať L profily 5x 3 cm x 200 cm vnútorný poplast v päte  atiky 172 bm a na betónovú pätku pod plechovým prístreškom

5) Namontovať  L profily 5 x 3cm x 200cm vonkajší poplast z  vnútornej strany   atiky na

dĺžku 86 bm

6) Položiť na vodorovnú plochu strechy separačnú geotextíliu 300g/m2

7) Pásy z PVC fólie položiť na vodorovnú plochu strechy a  pritaviť horúcim vzduchom  o L profily vnútorný poplast

8) Ukotviť  PVC fóliu k  podkladu , Osadiť nové vpuste z PVC 4 ks

9) Spojiť všetky spoje na ploche  horúcim vzduchom –  prístrojom

10) Zrezať oplechovanie atiky ,kde sa spájajú asfaltové pásy so zvislou plochou atiky , po   celej dĺžke atiky t.j. 144 bm na šírku 13 cm

11) Sklepať falce na zvislých plochách atiky

12) Namontovať omietkové lišty na  detaily a prestupy

13) Namontovať PVC fóliu na zvislé plochy atiky

14) Namontovať  PVC fóliu na vodorovnú plochu  atiky

15) Horúcim vzduchom  spojiť  všetky spoje na zvislých  a vodorovných plochách atiky

16) Opracovať všetky rohy, kúty – vlnovce , kužele , preizolovať odvetranie stúpačiek PVC fóliou

17) Napenetrovať oplechovanie atiky na dĺžku 62 m, šírku 40 cm

18) Preizolovať oplechovanie atiky modifik. asfaltovým pásom s minerálnym posypom Euroflex hr. 5,2 mm

19) Vytmeliť  stenové  lišty a prestupy  polyuretánovým tmelom

20) Kontrola strechy spolu s objednávateľom

21) Vystavenie záručného listu, vystavenie faktúry

Poznámka :

Oplechovanie atiky ,kde sa spájajú dve strechy (oplechovanie je preizolované asfaltovým pásom na dĺžku 62 bm) by som ponechal v pôvodnom stave s tým ,že by sa pôvodný asfaltový pás oxidovaný typu Hydrobit ,preizoloval z vrchu modifikovaným asfaltovým pásom s minerálnym posypom Euroflex hr.5,2 mm na dĺžku strechy t.j. 62 m a na šírku 35cm.

Zvislá izolácia pod oplechovaním bude ukončená na stenovej lište. Stenová lišta bude upevnená tesne pod oplechovaním atiky  a po upevnení zvislej izolácie na lištu, sa táto lišta vytmelí po celej dĺžke polyuretánovým tmelom.

Zvislé plochy nad oplechovaním ,kde sa strecha spája so strechou trafostanice, by som doporučoval preizolovať až na výšku cca 80 cm. Zaizolovaním steny na celú výšku až pod oplechovanie atiky ,sa zabráni vlhnutiu steny a vypadávaniu omietky.

Záručne podmienky:

Záruka na prevedené práce bude minimálne 10 rokov. V prípade vyskytnutia sa závad , tieto budú odstránené najneskôr do 7 dní. Všetky podmienky záruky budú uvedené v zmluve o dielo.