Dobrý den,

tedy snad jsem to vyčetl správně. Zvlášť uvedu garáž, dále dělím střechu rodinného domu na vikýře severní a jižní. To je pro mě, a  pro mou orientaci.
ROZMĚRY JSEM UVEDL  V CENTIMETRECH

 Garáž_

 pozednice spodní 14*14 cm délky 845 cm
pozednice  vrchní ( kotvený trám ) 12*16 délky 845 cm          Obě mohou být děleny na dvě stejné části poloviční délky( jestli to tak dodáte, tak to prosím uveďte ) Mohu to ovšem děliit sám, v případě potřeby, takže to není nutné

krokve:
 desetkrát 10*16 délky 450 cm
kleštiny šestnáctkrát 5*16 délky 422,5

Dům::

pozednice 16*18 délky 1097,5 cm ( může být dělena na dva stejné díly
pozednice 16*18 délky 275 cm
pozednice 16*18 délky 590 cm

vaznice
dvakrát  16*24 délky 1097,5 cm . v jednom kuse nedělené

krokve
 patnáctkrát 14*20 délky 776 cm
dvakrát 14*20 délky 867 cm
dvakrát 10*20 délky 617
dvakrát 10*20 délky 117
jednou 10*20 délky 400
dvakrát 10*20 délky 650 cm
dvakrát 5*14 délky 75 cm
10*18  délky 350 ( sloupek vodorovný sever)
třikrát 10*18 délky 140
10*18 délky 440 ( sloupek vodorovný jižní )
třikrát 5*14 délky 100 cm
vzpěry konců krokví pětkrát 10*10 délky 109,5 cm

 kleštiny:
 dvakrát 8*20 délky 670 cm
čtrnáctkrát 5*20 délky 670

 hranol severní vikýř 12*18 délky 390 cm

dvakrát 5*14 délky 60 cm ( může být 120 cm v kuse )

krokve
čtyřikrát 10*14 délky 255
dvakrát 10*14 délky 200 cm
dvakrát 10*14 délky 120 cm

kleštiny
 dvakrát 5*20 délky 155 cm
jednou 8*20 délky 155 cm

jižní vikýř:
hranol 10*14 délky 250 cm

třikrát 5*14 délky 100 cm ( může být 3 metry v kuse )

krokve
 dvakrát 8*20 délky 250 cm

kleštiny
 jednou 8*20 délky 155 cm
 jednou 5*20 délky 155
dvakrát 10*20 délky 375 cm
dvakrát 10*10 délky 375 cm

Latě a kontralatě: 4*6 cm ( 40 krát 60 mm )

950 metrů celkem (z toho 775 m dům a 166 m garáž)

Prkna k podbití- minimálně z jedné strany ohoblovaná- celkem 55 metrů čtverečných. Uveďte mi prosím cenu prken zvlášť. Zatím nejsou bezpodmínečně nutné  Tloušťka asi 22 mm.- zkrátka standardní

Z projektu: krov ošetřit proti houbám, hnilobě a hmyzu např. BIOCHEMIT
ochrana dřeva třídy 3-latě- opět Biochemit a krycí nátěr

Ceny mi prosím uveďte včetně DPH, pokud by to bylo cenově  výhodnější, mohl bych si některé díly zkrátit sám, ale úspora asi bude malá.
Rovněž tak pro porovnání uveďte cenu dřeva bez ochr. nátěru, a s ním. Děkuji.

Kdybych něco opomněl, což je i pravděpodobné, doplním, a ihned zašlu.

Poslední poznámka - doprava: bylo by možné, aby při vykládce rameno zvedlo a usadilo vaznice, a pozednice, a dalo do patra krokve? Nebo si na to budu muset objednat jeřáb?

Děkuji,

PS nevím, co je to děrovaná styčníková deska dle projektu spojující podpěru s koncem zkrácené krokve nad vikýři. Bude jich potřeba pět, jako vzpěr. Kdybyste o tom něco věděl, tak mi dejte vědět, a je-li ze dřeva a ne z kovu, tak bych ji objednal