Monolitické betónové základové pätky
Rozmery:
š x d x h - Závisia od zvoleného typu prístrešku.
Hĺbka založenia: do nezámrznej hĺbky, minimálne však 600mm.
Počet pätiek: závisí od zvoleného typu daného prístrešku
Podklad: štrkové lôžko, lomový kameň – makadam 0-32mm, min. hrúbky
150mm, zhutnený
Výstuž: betonárska výstuž 10 x 10 / 150 x 150mm vo všetkých smeroch.
(výstuž odfotiť, alebo naznačiť umiestnenie na betón kvôli neskoršiemu
vŕtaniu kotvenia oceľovej konštrukcie)
Betón: STN EN 206-1 - C20/25 XC2, XF2 (SK) - CL 0,4 - Dmax 22 - S3
Pätky je možné zhotoviť s použitím betónových debniacich tvárnic, výkopom do rastlého
terénu zaliateho prostým betónom, alebo železobetónom, alebo kombináciou oboch
možností.
Betónové pätky musia byť po celom obvode výškovo dorovnané zámkovou dlažbou aby
vznikol jednotný vodorovný povrch.
Druhou alternatívou je zhotoviť pätky pod úrovňou dlažby. Horná hrana základov je cca.
100mm pod hornou hranou dlažby (60mm dlažba + 40mm drvené kamenivo 4-8mm).
Dlažbu a podkladné vrstvy v mieste oceľovej konštrukcie osadiť až po zakotvení oceľovej
konštrukcie. Maximálny sklon plochy státia je 1,0-1,5%. Sklon vyhotoviť v kratšom smere.