Složení a počet plochých skel:

a) PLOGYON 1:

tvar + rozměr: nepravidelný ploygon – pětiúhelník, vepsaný do kružnice o průměru 1560 mm

počet: 1 ks

složení: izolační trojsklo / U= 1,2 kw/m2K /, 3 x 8 mm, horní sklo ESG tl. 80 mm s přesahem 320 mm. ESG 8 mm/14/F8/14/ESG 8 mm.

b) PLOGYON 2:

tvar+ rozměr: nepravidelný ploygon – pětiúhelník, vepsaný do kružnice o průměru 1800 mm

počet: 1 ks

složení: izolační trojsklo / U= 1,2 kw/m2K /, 3 x 8 mm, horní sklo ESG tl. 80 mm s přesahem 320 mm. ESG 8 mm/14/F8/14/ESG 8 mm.

c) LICHOBĚŽNÍK 1:

tvar+ rozměr: nepravidelný tvar - lichoběžník, opsané rozměry 3600 x 2600 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 8.8.8.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené – sámek lesk po obvodu – 100%

d) OBDÉLNÍK SE SKOSENÝM ROHEM:

tvar+ rozměr: obdélník - nepravidelný tvar – skosený roh, opsané rozměry 2500 x 1700 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG -  3 x ESG 19 mm, ( 19.19.19.2  )

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

e) OBDÉLNÍK:

tvar+ rozměr: pravidelný tvar, rozměry 1900 x 800 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 8.8.8.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené – sámek matt po obvodu

f) PLOGYON 3:

tvar+ rozměr: nepravidelný ploygon – šestiúhelník, vepsaný obdélníku 2 500 x 2200 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 19.19.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené – sámek matt po obvodu

g) OBDÉLNÍK:

tvar+ rozměr: pravidelný tvar, rozměry 1000 x 3600 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 10.10.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené – sámek matt po obvodu

h) PLOGYON 4:

tvar+ rozměr: nepravidelný ploygon – šestiúhelník, vepsaný obdélníku 1400 x 2000 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 12.12.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené – sámek matt po obvodu

i) LICHOBĚŽNÍK 2:

tvar+ rozměr: nepravidelný tvar - lichoběžník, opsané rozměry 3300 x 1300 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 8.8.8.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené – sámek lesk po obvodu – 100%

j) OBDÉLNÍK:

tvar+ rozměr: pravidelný tvar, rozměry 3300 x 850 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 8.8.8.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené– sámek lesk po obvodu – 100%

k) OBDÉLNÍK:

tvar+ rozměr: lichoběžník - nepravidelný tvar – s pravoúhlým výřezem, opsané rozměry 2500 x 1700 mmpravidelný tvar, rozměry 1600 x 2500 mm

počet: 1 ks

složení: sklo VSG – bezpečnostní, 8.8.8.2

fólie: tl 0,76 mm – duromerová fólie z etylen vinyl acetátu s 3D síťovou strukturou

spec. úpravy: hrany broušené– sámek lesk po obvodu – 100%

Celkem a)- j) …....11 ks skel