Kyselina sírová 94 %-ná

Tolerancia: 93 % - 97 %

Použitie: potravinárska výroba

Kritériá čistoty:

| Popol | ≤ 0,02 % |
| --- | --- |
| Redukčné látky | ≤ 40 mg/kg (vyjadrené v SO2) |
| Dusičnany | ≤ 10 mg/kg (na základe H2SO4) |
| Chloridy | ≤ 50 mg/kg |
| Železo | ≤ 20 mg/kg |
| Selén | ≤ 20 mg/kg |
| Arzén | ≤ 3 mg/kg |
| Olovo | ≤ 5 mg/kg |
| Ortuť | ≤ 1 mg/kg |

(*) hodnoty podľa Smernice komisie č. 2008/84/ES ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty potravinárskych a prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá a podľa kritérií Potravinového kódexu (JECFA – „Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives“).

Balenie:

- cisternový kamión

- teplota pri príjme nesmie prekročiť 35 stupňov C

Požadované dokumenty:

- technická špecifikácia

- certifikát o analýze alebo certifikát o zhode s technickou špecifikáciou

- potvrdenie o vyčistení cisterny

Predpokladaný ročný objem nákupu: 100-ky ton

Kyselina chlorovodíková 33 %-ná

Minimálna koncentrácia: 31,5 %

Použitie: potravinárska výroba

Kritériá čistoty:

| Organické látky celkom | - Celkové organické látky (bez obsahu fluóru): ≤ 5 mg/kg - Benzén: ≤ 0,05 mg/kg - Zlúčeniny s fluórom (celkom): ≤ 25 mg/kg |
| --- | --- |
| Neprchavé látky | ≤ 0,5 % |
| Redukčné látky | ≤ 70 mg/kg (vyjadrené v SO2) |
| Oxidačné látky | ≤ 30 mg/kg (vyjadrené v CI2) |
| Sírany | ≤ 0,5 % |
| Železo | ≤ 5 mg/kg |
| Arzén | ≤ 1 mg/kg |
| Olovo | ≤ 1 mg/kg |
| Ortuť | ≤ 1 mg/kg |

(*) hodnoty podľa Smernice komisie č. 2008/84/ES ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty potravinárskych a prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá a podľa kritérií Potravinového kódexu (JECFA – „Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives“).

Balenie:

- cisternový kamión s jednou nádržou

- teplota pri príjme nesmie prekročiť 35 stupňov C

Požadované dokumenty:

- technická špecifikácia (aj s výrobným postupom)

- certifikát o analýze alebo certifikát o zhode s technickou špecifikáciou

- karta bezpečnostných údajov

- potvrdenie o vyčistení cisterny

Predpokladaný ročný objem nákupu: 100-ky ton

Lúh sodný 30 %-ný

Lúh sodný 50 %-ný

Minimálna koncentrácia: 28 % a 48 %

Použitie: potravinárska výroba

Kritériá čistoty:

| Látky nerozpustné vo vode a organické látky | 5%-ný roztok je úplne číry a bezfarebný až po jemné sfarbenie |
| --- | --- |
| Uhličitany | ≤ 0,5 % (vyjadrené Na2CO3) |
| Arzén | ≤ 3 mg/kg |
| Olovo | ≤ 0,5 mg/kg |
| Ortuť | ≤ 1 mg/kg |

(*) hodnoty podľa Smernice komisie č. 2008/84/ES ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty potravinárskych a prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá a podľa kritérií Potravinového kódexu (JECFA – „Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives“)

Balenie:

- cisternový kamión

- teplota pri príjme nesmie prekročiť 35 stupňov C

- pred každou vykládkou analýza

Požadované dokumenty:

- technická špecifikácia (aj s výrobným postupom)

- certifikát o analýze alebo certifikát o zhode s technickou špecifikáciou

- karta bezpečnostných údajov

- potvrdenie o vyčistení cisterny

Predpokladaný ročný objem nákupu: 100-ky ton