Univerzálny nákladný automobil s nosičom výmenných nadstavieb, výbavou pre pohon výmenných nadstavieb a výmennými pracovnými nadstavbami

Technologický účel:

Univerzálne vozidlo je určené na prevoz kontajnerov a tuhého nákladu - separovaných druhov odpadov ako aj na ich prepravu a odvoz ku ďalšiemu spracovaniu

Podvozok univerzálneho nákladného automobilu, 1 ks

-nový

- určený ku prevádzke: hydraulického výmenného systému a výmenných nadstavieb

- musí znášať časté zmeny režimu vyplývajúce zo spôsobu jazdenia pri zbere odpadu (krátke súvislé jazdenie nízkou rýchlosťou, časté státie so zapnutým motorom s možným prehrievaním motora) pre celoročné využívanie v zástavbe s užšími uličkami ako aj v náročnom teréne so stúpaním.

- celková hmotnosť 18t

- pohon náprav 4 x 4

- rázvor 3900 mm

- nosnosť podvozku min. 10.666 kg

- uzávierka diferenciálu prednej aj zadnej nápravy

- motor: výkon 286 HP, v prevedení BlueTec 5 (EURO 5)

- prevodovka: mechanická synchronizovaná 9 stupňová

- radenie prevodových stupňov hydraulicky

- tempomat pre udržiavanie navolenej rýchlosti

- vedľajší náhon z prevodovky pre pohon hydraulického čerpadla

- zosilnené zadné listové perá s dorazmi

- výfuk vyvedený tesne za kabínou nahor

- protiblokovací brzdový systém ABS

- motorová brzda

- lamelová zosilená spojka

- stabilizátor prednej aj zadnej nápravy

- kabína krátka denná, vybavená odpruženým sedadlom vodiča a dvoj sedadlom pre obsluhu

- vývody k elektrickému:

- napájaniu výmenných nadstavieb po zapnutí kľúčika spínacej skrinky podvozku, istený poistkou

- automatické pridávanie otáčok motora pri zapnutí vedľajšieho náhonu

- servisný interval vyhodnocovaný počítačom podľa zaťaženia vozidla

- povinná výbava podvozku podľa vyhlášky na premávku po pozemných komunikáciách

- pevná upínacia doska podľa normy EN 76060 vpredu na upnutie predných prídavných zariadení

- prídavné svetlá pod čelné sklo

- 2 ks výstražné oranžové majáky na kabíne podvozku

Nosič výmenných pracovných nadstavieb a základné príslušenstvo vozidla, 1 ks

Technologický účel:

- pevná nadstavba vozidla slúžiaca ako nosič výmenných pracovných nadstavieb, ktorý pomocou hydraulického systému umožňuje ich rýchlu montáž, demontáž a výmenu

- nová nadstavba

- Kapacita zdvihu 11 t

- Ovládanie hydraulického systému z kabíny

- Kompletná výmena nadstavieb jedným členom obsluhy 10 minút

- Dvojité hydraulické piestové čerpadlo

- Blatníky na zadnú nápravu schváleného typu

- Bočné zábrany proti podbehnutiu

- Vývody hydraulického okruhu pre pohon výmenných pracovných nadstavieb

- Držiak 1ks zakladacieho klinu vrátane montáže

- Držiak rezervného kolesa mechanicky na ráme vozidla

- Tlakový filter hydraulického oleja

- Vývody - rýchlospojky ovládacích obvodov

- Pracovné osvetlenie na kabíne

- Povinná výbava nosiča podľa vyhlášky na premávku po pozemných komunikáciach

- Podopierací mechanizmus s hydraulickým vaIcom na odľahčenie zadnej nápravy pri manipulácii s kontajnermi

- Elektrohydraulický agregát na ovládanie zdvíhania/spúšťania (možnosť zapnutia

"plávajúcej" polohy), pretáčania predných pracovných zariadení (napr. radlice, kefy, ...) s

ovládacím panelom v kabíne, elektromotor 24V, výkon elektromotora 2kW, tlak oleja od 120

do 160 bar

Výmenná nadstavba hákový nosič kontajnerov, 1 ks

Technologický účel:

- nadstavba vozidla slúžiaca ako nosič kontajnerov pre distribúciu prázdnych kontajnerov na

zberné miesta, nakladanie kontajnerov na vozidlo, ich prepravu, zloženie s odpadom na

mieste určenia alebo vyklápanie odpadu z kontajnerov

- Nosič vyrobený podľa normy EN 30722

- nová nadstavba

- Kapacita zdvihu 14 000 kg

- Výška háku 1 500 mm

- Určený pre kontajnery dĺžky od 3300 do 4800 mm

- Ovládanie nosiča z kabíny

- Ovládanie nosiča aj pákami rozvádzača na ľavej strane vozidla

- Elektronické a hydraulické istenie mylnej operácie obsluhy

- Hydraulické istenie kontajnera vnútorné vrátane svetelnej signalizácie odisteného kontajnera

- CE prevedenie

- STOP tlačidlo

- Nakladacie a sklápacie rameno osadené teleskopicky výsuvným hákom

- Teleskop uložený v oceľových oteruvzdorných sklzoch

- Hák osadený automatickou poistkou proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera

- Uloženie kontajnera na ráme nosiča šesťbodové (2x konzola s oteruvzdorným sklzom, 2x

od - Všetky čapy zušľachtené pre zvýšenie tvrdosti povrchu a zachovanie pevnosti a húževnatosti jadra

- Vnútorné istenie kontejnera dvomi robustnými segmentmi

- Pevné odstavné podpery (nohy), 4ks, pre odstavenie prázdnej nadstavby, každá s nosnosťou

jednej podpery 1500 kg odľahčovacia kladka a 2x navádzacia kladka)

Výmenná nadstavba trojstranný sklápač, 1 ks

Technologický účel:

- nadstavba vozidla určená na odvoz, prepravu sypkých a pevných odpadov

nová výmenná nadstavba

Vonkajšie rozmery: dlžka 4,60 m, šírka 2,55 m

Vnútorné rozmery: dÍžka-4,44 m, šírka 2,42 m

Hrúbka materiálu: podlahy 5 mm, bočnice 2,5 mm

Technická nosnosť: 12000 kg

Materiál zvarenca nadstavby triedy S355

Materiál podlahy s tvrdosťou 400 HB

Výška predného čela 1300 mm

Uloženie každej bočnice na 5 pántoch

Zadné čelo na vyvýšených závesoch, ktoré sú súčasťou bočníc

Zaisťovanie zadného čela ovládané pneumatickým membránovým valcom

Teleskopický valec umiestnený v strede pod korbou s automatickým obmedzením uhla

sklápania

Farebné prevedenie oranžová RAL 2011

pevné odstavné podpery (nohy), 4 ks pre odstavenie prázdnej nadstavby s nosnosťou 1500 kg

najednu nohu

Traktor, 1 ks

Technologický účel:

Univerzálny ťahač prívesov na prepravu odpadov s možnosťou ich vyklopenia na mieste

určenia, alebo ako nosič náradia a pohonná jednotka pre zariadenia určené ku spracovaniu

odpadov alebo zariadení pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti zberného dvora

- Motor traktora totožný s výrobcom traktora, preplňovaný s medzichladičom stlačeného

vzduchu, objem 6,7 l, počet valcov 6, 2 ventilové rozvody, vstrekovanie paliva rotačným

vstrekovacím čerpadlom, výkon motora 86/117 kWIHP

- Palivová nádrž 250 l

- Servisný interval výmeny oleja v motore 600Mh, minerálny olej

- Spotreba paliva 212 g/kWh, emisná norma Tier III

- Pohon 4x4, maximálna rýchlosť 40 km/h, 24 prevodových stupňov vpred, 24 vzad, 2

prevodové stupne plne radené pod zaťažením, ovládanie pojazdu vpred / vzad bez použitia

spojky pod zaťažením, s plazivým prevodovým stupňom pre sn. frézu

- Vývodová hriadeľ elektrohydraulicky ovládaná 540/1000 ot/min. s koncovkou 21 drážok,

umiestnená vpredu pre pohon snežnej frézy

- Vývodová hriadeľ vzadu

- Pohon prednej nápravy, elektrohydraulické zapínanie pohonu pod zaťažením,

- Uzávierka diferenciálu prednej nápravy, uhol natočenia kolies 55°

- Hydraulické čerpadlo pre riadenie 40 l/min.

- Mechanická regulácia troj bodového závesu, externé ovládanie troj bodového závesu

- predný trojbodový záves s dostatočnou nosnosťou pre sn. frézu

- Hydraulické čerpadlo pre pohon prídavných zariadení s min. prietokom 80 l/min,

- 2 prídavné piesty trojbodového závesu, nosnosť závesu 6 300 kg,

- 2 okruhy hydrauliky, trojbodový rýchlo záves Kat. II, stabilizátory závesu,

- kabína s kúrením a filtráciou nasávaného vzduchu, klimatizácia,

- Vzduchovo odpružené sedačky vodiča, sedadlo spolujazdca, audio príprava, vonkajšie

spätné zrkadlá, vnútorné spätné zrkadlo, digitálna / analógová prístrojová doska, 4 pracovné

svetlá (2 vzadu, 2 vpredu), zadný stierač a ostrekovač..

- Vzduchové brzdy dvojokruhové,

- Zadný etážový záves pre príves, Spodný záves,

- Držiak predných závaží + čelné závažie 450kg

- Pneumatiky 14.9 R28 predné, 18.4 R38 zadné

Vlečka traktorová, 1 ks

Technologický účel:

Zariadenie určené ku zberu odpadu s podvozkom - prívesom za traktor s možnosťou vyklopenia odpadu na mieste určenia

- nosnosť 10 t

- sklápateľný do 3 strán

- prepravná rýchlosť 40 km/h

- bočnice výška 1200 mm, s delením

- objem 11,8 m3

- výška nakl. hrany ložnej plochy: 1300 mm zaťažený stav / 1350 mm nezaťažený stav

- brzdová sústava s ručnou brzdou

- Podporné koleso

- Otočné spodné tiahlo priemer 050 mm

- Pružiny uľahčujúce otváranie bočníc

- Pneumatiky 385 / 65 R22.5 RE

- Tandemová náprava

Teleskopický manipulátor, 1 ks

Technologický účel:

Zariadenie určené k nakladaniu, prekladaniu odpadu a preprave odpadov

- Výkon motora 120 HP

- Objem motora 4,5 l

- Reverzácia stroja vpred a vzad pod zaťažením s hydrodynamickým meničom

- Pohon 4x4

- uzávierky diferenciálu

- Prepravná rýchlosť 40 km/hod

- zdvíhacia sila ramena 3,5 t

- dosah ramena 6 m

- hydraulické čerpadlo 125 l/min.

- nezávisle riaditeľné nápravy s 3 režimami

- pneumatiky 460170 R 24

Kabína:

- klimatizácia

- ovládanie Joystickom

- Vzduchom odpružené sedadlo

Mulčovač, 1 ks

Technologický účel:

Zariadenie po pripojení na traktorový nosič,  určený ku získaniu biologicky rozložiteľného odpadu drvením hrubých trávnatých porastov, tenkých drevín a úprave - čistení zelených plôch

- pohon odpadu podrvením hrubých trávnatých porastov, tenkých drevín a úprave - čistení zelených

plôch

- pohon z nezávislého hydro okruhu výkonným hydromotorom, otáčky 540 ot/min

- uchytenie na 3-bodový záves

- oderuvzdorné puzdrá s lubrikačnou maznicou

- obojsmerná mulčovacia plávajúca hlavica so záberom 100 cm

- vývodový hriadeľ a úchytné body na tretí bod

- nastaviteľný mechanický vyrovnávač nárazov

- potrebný príkon 50 HP

- hmotnosť 560 kg

- dlžka ramena 450 cm

Príves pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (rezací a sekací voz) 1 ks

Technologický účel:

Zariadenie určené ku rezaniu drveniu a miešaniu biologicky rozložiteľného odpadu na podvozku -prívese za traktor s hydraulikou

Pracovný výkon 40 m3lhod

Príkon 90 HP pohon (od traktora)

Konštrukčné prevedenie drviacej a miešacej jednotky:

- závitovkové s vinutím zbiehavým do stredu

- priemer závitovky 50 cm

- počet závitoviek: 2

- objem miešacej skrine: 15 m3

- hmotnosť prázdneho stroja 5 700 kg

- dlžka stroja 6 308 mm

- šírka stroja bez ramena 2 045 mm

- výška stroja bez ramena 2 656 mm

- dno zariadenia a spodné steny z oteruvzdornej ocele

Konštrukčné prevedenie manipulačnej a nakladacej jednotky:

- Hydraulická ruka vybavená drapákom s vidlami

- Zdvih 350 kg

- Pracovný uhol 1300

- Dosah - dlžka ramena 3 700 mm

- Hydraulická oporná noha

Ďalšia výbava

- horné veko s hydraulickým ovládaním

- dopravník s hydraulickým ovládaním

Paketovací lis, 1 ks

Technologický účel:

Zariadenie ku zníženiu objemu (rozmerov) odpadu - zefektívneniu jeho prepravy na ďalšie spracovanie

Konštrukcia:

- Počet komôr: 2

- Pri nakladaní voľnej komory druhá komora paketuje

- s vrchným nakladaním

- s automatickým vyhadzovačom

- pohon elektrický jednofázový 220 – 240V, do 16 A, 2,2 kW

Tlaková sila: 15 t

Hlučnosť: 72 decibelov

Rozmer nakladacieho otvoru 1 100 x 800 mm

Rozmery balíka (VxŠxH): 800 x Ll OO x 800 mm

Doba cyklu 34 sekúnd

Štiepkovač l ks

Technologický účel:

Zariadenie, po pripojení na traktorový nosič, určené ku získaniu biologicky rozložiteľného odpadu podrvením z drevín, konárov a jeho príprave k ďalšiemu spracovaniu

Priemer spracovaného kmeňa 175 mm

Ovládanie štiepkovača externou hydraulikou

4 nože

Reverzný chod vstupných valcov

Zariadenie proti preťaženiu vkladacích valcov

Externé bezpečnostné odstavenie vkladacích valcov

priemer rezného kotúča 720 mm

rozsah nastavenia nožov 5 - 10 mm

Radlica lks

Technologický účel:

Radlica, po pripojení na univerzálne vozidlo, je určená k údržbe zberného dvora alebo zabezpečeniu prístupu prepravných zariadení ku kontajnerom na zberných miestach odhrnutím nižších vrstiev snehu v zimnom období, aj čisteniu povrchov znečistených plôch od ťažších nečistôt a usadenín (napr. blatom, ...) v letnom období

nová 1 ks

Konštrukčná šírka 3000 mm

Konštrukčná výška 850 mm

Pracovná šírka pri uhle natočenia 340 2400 mm

Počet odklopných ochranných spodných segmentov: 4

Hydraulické zdvíhacie a pretáčacie zariadenie, kolieska, oceľové brity, mechanické zaistenie

zdvihnutej polohy, výstražné vlajky, pozičné osvetlenie 24 V, výstražné červenobiele pruhy

Zametacia kefa l ks

Technologický účel:

Zametacia kefa, po pripojení na traktorový nosič, je určená k údržbe zberného dvora zametaním alebo zabezpečeniu prístupu prepravných zariadení ku kontajnerom na zberných miestach odmetením ľahších nečistôt v letnom období

Valcový zametač určený na čistenie spevnených plôch

- uchytenie na trojbodový záves traktora

pohon kardanom 540 ot/min

nastavovanie výšky zametania pomocou bantamových oporných kolies - zosilnené výškovo

nastaviteľné kolesá

priemer valcového zametača 530 mm, letné prevedenie, materiál štetín polypropylén

pevné nastavenie uhla zametania 21°  na pravú stranu

svahová dostupnosť 8°

pracovná šírka zametania 1850 mm

kardan

farebné vyhotovenie s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí,

platných právnych predpisov a noriem v kombinácii "biela a červená"

oporné kolesá

osvetlenie pre prevádzku vzadu

zberacia vaňa

Hydraulické vyklápanie vane

Hydraulické natáčanie zametača

osvetlenie pre prevádzku vzadu

Bočný primetací kotúč

v zmysle všeobecne

Snežná fréza 1 ks

Technologický účel:

Snehová fréza, po pripojení na traktorový nosič, je určená k údržbe zberného dvora alebo

zabezpečeniu prístupu prepravných zariadení ku kontajnerom na zberných miestach od

vyšších súvislých vrstiev snehu v zimnom období - obec sa nachádza v lokalite s častým

a intenzívnym výskytom hrubých snehových vrstiev a závejov.

Určená na odstraňovanie súvislých snehových vrstiev alebo naviateho snehu zo spevnených

plôch a vozoviek do výšky cca 0,75 m

Montáž na trojbodový záves traktora podľa opisu

Pohon mechanicky od predného vývodového hriadeľa. Pracovný nástroj proti preťaženiu

chránený poistkou.

Odoberaný max výkon z traktora 55-110 HP

Pracovná rýchlosť do 6 km/hod. Prepravná rýchlosť max. 25 km/hod

Šírka záberu 2200 mm

Priemer ventilátora 680 mm

Priemer šneku (2x) 340 mm

Priečny náklon +,- 60

Výkon od 12 do 16 m3/minútu (nastaviteľný)

Vzdialenosť odhodenia snehu od 5 do 30 m (nastaviteľný)