Specifikace hlavních vchodových plastových dveří:

Profilový systém:	Trocal InnoNova AD

- čtyř-pětikomorový systém na bázi dvojitého dorazového těsnění

- stavebná hloubka 70 mm

- patentované uspořádání vnitřních stěn (komor), které zlepšuje statiku výrobků a tepelně-technické vlastnosti profilů

- svařovatelné rohové spojky ve všech rozích

Vyztužení křídel:	Všechna vchodová křídla jsou standardně vyztužena ocelovými antikorozně upravenými výztuhami tloušťky 2,5 mm. 
Výztuhy jsou uzavřené a podélně svařované.

Vyztužení rámů:	Vchodové rámy jsou standardně vyztuženy ocelovými antikorozně upravenými uzavřenými výztuhami t. 2 mm

Práh:	Systémový hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem

Barevné provedení:	viz okna

Celoobvodové těsnění:	Dvojité:  
vnitřní dorazové umístěné na křídle -  vnější dorazové umístěné na rámu

standardně v šedé barvě

Vrchní kování:	Značkové kování Hoppe (klika-klika)

- typ London

- povrchová úprava F1 – elox, imitace přírodní hliník

- s překrytím zámkové vložky

Závěsy:	3 ks značkových závěsů  Dr.Hahn (SRN) na každém křídle

- těla závěsů jsou frézována z jednoho kusu

- závěsy jsou šroubovány do ocelové výztuhy křídla

- závěsy jsou plně seřiditelné v 6 směrech bez demontáže křídla

- barva stříbrná nebo šedá (elox EV1 nebo lakování)

Zámkové lišty:	Pro Vaši bezpečnost a pohodlí standardně dodáváme automatické samozamykací zámkové lišty GU

Zámkové vložky:	Bezpečnostní cylindrická vložka ABUS D6 s oboustranným důlkovým klíčem a vkládáním „na plocho“, bezpečnostní kartou, ochranou proti vyplanžetování a dvojí ochranou proti odvrtání.

Izolační dvojsklo:	DITERM – t eplý connex 331 – 14 mm argon - matelux 4 mm 
(koeficient prostupu tepla Ug = 1,2 W/m2.K)

Včetně „teplého“ okraje izolačních dvojskel, tj. plastového distančního rámečku Chromatec Ultra, případně jsme schopni nabídnout i nejlepší distanční rámeček Swisspacer typu V

Dveřní výplň:	tepelně izolační sendvičový panel, vrchní materiál HPL, oboustranně foliovaný stejnou folií jako rámy oken a dveří

1.00 ks           HT vchodové dveře n.práh - GU

profil : INNO-AD

rám    :

610200 s Al. prahem VEN OTEV

křídlo :

622500 130 mm V.VEN OT. vchod.

barva  : 4361002 metal    2BŠ

kování :

HT-L-GU-Automat trny-HAHNY

540330@B / Rozšíření 30  bílé BV

hlavní vstupní dveře

deska 186mm; sklo 455mm

stříbrné panty

bude použit zbytek desky

z dveří do sklepa

příčky : 68mm křídlová příčka

výplň  :

pole pro výplň      24mm

Dvojsklo 1x low-e Pl.Top *

CONNEX teplý 33.1  6mm

Matelux (Pískované)  4mm

rámeček:  CRULTR

1.00 ks    HT klika + klika LONDON,

F1 elox - stříbrný,

široký štítek, krytá vložka

1.00 ks    Zámková vložka 45*50 ABUS D6

# Text boxes

403

672

30

2250

2280

1075

1