| Kotelna | Centrální (SO 01) | Kuchyně ( SO 04) | Tělocvična (SO 02) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotle : | LOOS Austria | TH Ratíškovice | Hydrotherm Stiebel Eltron |
| Kotle č. : | K1 | K3 | K2 | K1 THP 400 P | K1 +K2 270 + 270 kW MV-540-1 |
| Parametry kotlů : | UT 1350 | UT 1350 | UT 1900 | THP 400 P | MV-540-1 |
| Jmenovitý tepelný výkon | 1350 kW | 1350 kW | 1900 kW | 400 kW | 540 kW |
| Jmenovitý tepelný příkon | 1470 kW | 1470 kW | 2070 kW | 450 kW | 594 kW |
| Objem kotle : | 1410 l | 1410 l | 1720 l | - | 264 l |
| Jmenovitý tlak | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 5 bar | 6 bar |
| Jmenovitá teplota | 115 °C | 115 °C | 115 °C | 111,4 °C | 80 °C |
| Teplonosné médium | Voda | Voda | Voda | Pára | Voda |
| Výrobní čísla | 94585 | 94586 | 94587 | 795 | 07355 |
| Rok výroby | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Palivový hořák | G 40/1-B | G 40/1-B | G 40/2-A | WG 40 N/1-A | atmosférický |
| Výrobce : | Weishaupt | Hydrotherm |
| Komíny průměry vnitřní/vnější | 550/630 | 550/630 | 650/730 | 380/300 | 450/630 |
| Výška komínů v m | 16 | 16 | 16 | 11,8 | 10,5 |
| Nadmořská výška komínů | 488 | 488 | 488 | 501 | 509 |
| Počet komínů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Příloha č. 4 / 1