Specifikace:

Motor s výkonom 50 – 60 kW
Max. rýchlosť 40 km/h
Prevodovka s elektricky ovládaným reverzorom, mokrá spojka ovládaná hydraulicky, uzávierka diferenciálu
Otvorená hydraulická sústava, samostatné čerpadlo pre riadenie a brzdy a pre pracovnú hydrauliku dva páry vonkajších okruhov
Zadný vývodový hriadeľ 540/540E/1000 ot./ min.
Elektrický systém 12 V, akumulátor 12 V, alternátor 90 A, sedempólová zásuvka pre príves
Zadné hydraulické ramená, zdvíhacia sila min. 35 kN
Zadný záves nastaviteľný, pevný spodný záves
Vzduchové brzdy 1+2 okruhové, vývody pre príves
Pohon predných kolies, automatická uzávierka predného diferenciálu
Predné kolesá a pneumatiky 13.6R – 24, blatníky
Zadné kolesá a pneumatiky 16.9R – 24
Rámová konštrukcia
Predné závažie
Kabína s kúrením, bez klimatizácie, odpružené sedadlo vodiča, sedadlo pre spolujazdca, spätné zrkadlá, stierače, osvetlenie podľa vyhlášky, pracovné svetlomety, strešné okno, maják
Príprava pre montáž čelného nakladača
Technické osvedčenie pre prihlásenie do evidencie