Výpis krovu Herceg – Zlaté Moravce

| Položka | Schéma | Popis | Spolu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POMÚRNICA 160/140 STREDOV VäZNICA 1 140/180 STREDOV VäZNICA 2 140/180 VäZNICA 3 140/180 | DĹŽKA POČET KS. 58,0 bm 7,8 m 2 4,9 m 2 6,5 m 1 | 1,30 m3 0,40 m3 0,25 m3 0,17 m3 | DREVO JE POTREBNÉ NATRIEŤ OCHRANNOU LÁTKOU PROTI HMYZU A PLIESNI „DREVOSAN“ PRESNÉ ROZMERY PRVKOV JE POTREBNÉ ZMERAŤ NA STAVBE |
|  | POVALOVÝ TRÁM 160/220 | DĹŽKA POČET KS. 6,0 m 3 | 0,64 m3 |  |
|  | KROKVA 1. 100/180 KROKVA 2. 100/180 KROKVA 3. 100/180 KROKVA 4. 100/180 KROKVA 5. 100/180 KROKVA 6. 100/180 KROKVA 7. 100/180 KROKVA 8. 100/180 NÁR. KROKVA A 100/180 | DĹŽKA POČET KS. 6,0 m 12 4,9 m 8 3,9 m 8 2,9 m 8 1,9 m 8 1,0 m 8 3,7 m 17 4,0 m 8 8,2 m 4 | 1,30 m3 0,72 m3 0,58 m3 0,44 m3 0,29 m3 0,15 m3 1,23 m3 0,58 m3 0,62 m3 | ----//---- |
|  | KLIEŠTINA 1 60/160 KLIEŠTINA 2 60/160 | DĹŽKA POČET KS. 1,8 m 8 6,5 m 4 | 0,16 m3 0,25 m3 |  |
|  | STLPIK 2 140/140 VPERKA 80/100 | DĹŽKA POČET KS. 1,1 m 12 0,8 m 40 | 0,26 m3 0,32 m3 |  |
|  | LATOVANIE 40/50 |  | Cca 0,0 m3 | PODĽA VÝBERU KONKRÉTNEJ KRYTINY |
| DREVO | CELKOVÁ SPOTREBA DREVA |  | 10,20 m3 iba dom, bez garaze | Pred realizáciou treba konzultovať s tesárom Rozmery sú počitané presne, bez rezervy |
|  | GARAZ |  |  |  |
|  | POMÚRNICA 160/140 VäZNICA G-1 140/180 VäZNICA G-2 140/180 | DĹŽKA POČET KS. 20,0 bm 8,0 m 1 6,0 m 1 |  |  |
|  | KROKVA G-1. 100/160 KROKVA G-2. 100/160 KROKVA G-3. 100/160 KROKVA G-4. 100/160 KROKVA G-5. 100/160 KROKVA G-6. 100/160 NÁR. KROKVA G-A 00/160 | DĹŽKA POČET KS. 4,8 m 3 3,3 m 5 2,3 m 6 1,3 m 6 3,8 m 2 2,8 m 2 4,5 m 4 |  |  |
|  | KLIEŠTINA G-1 60/160 | DĹŽKA POČET KS. 4,0 m 10 |  |  |
|  | STLPIK G-1 100/140 | DĹŽKA POČET KS. 1,0 m 2 |  |  |
|  | CELKOVÁ SPOTREBA KRYTINY BRAMAC dom |  | 238,00 m2 |  |
|  | CELKOVÁ SPOTREBA KRYTINY BRAMAC garaz |  | 66,0 m2 |  |