RE    -   Elektroměrový rozvaděč, oceloplech, 1 x hlavní nepřímé měření ČEZ, 1 x přímé měření ČEZ

jistič před elektroměrem 160A/3 a 80 A/3

Požární odolnost EI30 DP1

rozvaděč zapuštěný do zdi

REP1 -   Elektroměrový podružný rozvaděč, oceloplech. rozvodnice, 2xpodružný elektroměr na din lištu jištěný 25A/3, 4xpodružný elektroměr na din lištu jištěný 25A/1.

Svodič přepětí  T1+T2.

Svorky přívodu průchozí 4x95.

Požární odolnost EI30 DP1

Rezerva min. 1 řada modulů.

REP2 -   Elektroměrový podružný rozvaděč, oceloplech. rozvodnice, 2xpodrzžný elektroměr na din lištu jištěný 25A/3,  5xpodružný elektroměr na din lištu jištěný 25A/1.

Svorky přívodu průchozí 4x95.

Požární odolnost EI30 DP1

REP3 -   Elektroměrový podružný rozvaděč, oceloplech. rozvodnice, 2x podružný elektroměr na din lištu jištěný 25A/3,  5xpodružný elektroměr na din lištu jištěný 25A/1.

Svorky přívodu průchozí 4x95.

Požární odolnost EI30 DP1

REP4 -   Elektroměrový podružný rozvaděč, oceloplech. Rozvodnice, 1 x podružný elketroměr na din lištu jištěný 25A/3,  3xpodružný elektroměr na din lištu jištěný 25A/1.

Svorky přívodu průchozí 4x95.

Požární odolnost EI30 DP1