Popis k výkazu výmer na izoláciu plochej strechy obj. TR5, PVC fóliou hrúbky 1,5 mm

Rozmer strechy :

Dĺžka :                                                                                                                       = 15 m

Šírka :                                                                                                                        = 8 m

Dĺžka atiky :                                                                                                              =  31 m

Šírka atiky :                                                                                                               =  33 cm

Výška atiky :                                                                                                     =  13 – 40 cm

Betónové  podstavce :                                                                                               = 3 kusy

Rína dĺžka :                                                                                                               = 15 m

Zvod dĺžka :                                                                                                               =  5 m

Aktuálny stav:

Jedná sa o plochú strechu na Trafostanici TR 5 .Hydroizoláciu tvorí viac vrstiev oxidovaných asfaltových pásov . Atika  je z troch  strán .Voda steká do ríny. Dĺžka   atiky  je 31 bm (bežných metrov). Výška atiky je 13 až 40 cm. Šírka atiky je 33 cm .

PVC fólia nebude zaťažená štrkom, ale bude ukotvená do pôvodného strešného plášťa .

Doporučený postup prác:

- Zrezať odkvapový plech nad rínou na dĺžku 15 m

- Demontovať háky, rínu a zvod

- Namontovať nové háky , rínu a zvod

- Namontovať nové oplechovanie nad rínou z poplastovaného plechu

- Demontovať oplechovanie atiky na dĺžku 31 bm

- Na vodorovnú plochu atiky namontovať OSB dosku šírka 35 cm, dĺžka 31bm, hr.1,8cm

- Namontovať nové oplechovanie atiky okap (  poplastovaný plech ) z prednej

strany atiky na dĺžku 31 bm

- Namontovať L profily 5x 3 cm x 200 cm vnútorný poplast v päte  atiky 48 bm a na betónové podstavce 3 kusy

9) Namontovať  L profily 5 x 3cm x 200cm vonkajší poplast z  vnútornej strany   atiky na

dĺžku 33 bm

10) Položiť na vodorovnú plochu strechy separačnú geotextíliu 300g/m2

11) Pásy z PVC fólie položiť na vodorovnú plochu strechy a  pritaviť horúcim vzduchom  o L profily vnútorný poplast

12) Ukotviť  PVC fóliu k  podkladu

13) Spojiť všetky spoje na ploche  horúcim vzduchom –  prístrojom

14) Namontovať ukončovacie lišty na zvislé plochy nad atikou, kde sa spájajú dve budovy.

15) Namontovať PVC fóliu na zvislé plochy atiky

16) Namontovať  PVC fóliu na vodorovnú plochu  atiky

17) Horúcim vzduchom  spojiť  všetky spoje na zvislých  a vodorovných plochách atiky

18) Opracovať všetky rohy, kúty – vlnovce , kužele , preizolovať železné profily na betónových podstavcoch PVC fóliou

19) Vytmeliť  stenové  lišty a prestupy  polyuretánovým tmelom

20) Kontrola strechy spolu s objednávateľom

21) Vystavenie záručného listu, vystavenie faktúry

Záručne podmienky: Záruka na prevedené práce bude minimálne 10 rokov. V prípade vyskytnutia sa závad , tieto budú odstránené najneskôr do 7 dní. Všetky podmienky záruky budú uvedené v zmluve o dielo.