Koncept položiek k úprave priestoru Košice :

1/ Búracie práce:

1.1/ Sadrokartónová priečka na vybúranie :  	šírka  3,9 m  x  výška 2,5 m 	  9,75m2 alebo 19,5m2

vrátane dverí o šírke 80cm, uložené v zárubniach

(buď obe priečky, alebo iba jednu priečku,

podľa výberu konečného riešenia úpravy)

Foto 15

1.2/ Zarovnanie pódia  s podlahou : 	výška 5 cm  plocha cca 1m2

(alebo ponechanie a zakomponovanie do interiéru)

Foto 7

1.3/ Demontáž nepotrebných  internetových a káblových rozvodov : 	cca 10 m

(vedené v lištách )

Foto 16

2/ Drobné stavebné úpravy:

2.1/ Vyplnenie/zamurovanie malých okienok:					spolu  8 ks

Foto 9, 10, 11,12, 13,

2.2/ Prekrytie vetracích mriežok  o rozmeroch :	     cca 0,30m  x   0,70m		     2 x

(pravdepodobne z WC alebo stúpačiek,

možno stačí premaľovať  vo farbe steny)

Foto 18

2.3/ Prekrytie elektrickej skrine o rozmeroch:  	cca 0,50m x 0,80m  	1x

(možno stačí zakryť obrazom, plagátom...)

Foto 8

2.4/ Sadrokartónový kryt kolena stúpačkovej rúry:     cca 0,30m  x 0,50 m 	   1x

Foto 8

2.5/ Vymaľovanie obvodových stien :   	obvod  25m  x  výška 2,5m	 spolu   62,5 m2

Vymaľovanie stropu: 								 spolu	65,8m2

Vysprávky v nutnom rozsahu

Foto  5,6,

2.6/ Nafarbenie/nastriekanie radiátorov: 		cca 90 cm x 90 cm		8 ks

Foto  9

3/ Výmena okien, terejšie rozmery :	šírka  2,37m  x  výška cca 2m	spolu 6 okien

Foto  9,10,

4/ Interiérové úpravy a funkčné doplnenia:

4.1/ Interiérové vertikálne žalúzie: 	šírka  2,37m  x  výška cca 2,7m	spolu  6x

- odporúčam žalúzie - plný formát -  odvrchu až po zem – aby nebolo vidieť tie radiátory

farba tmavá – aby sa dalo premietať aj počas silného slnka

4.2/ Podlahová krytina - rozmer plochy  :	dĺžka  14m   x   šírka 4,7m  	 spolu  65,8 m2

4.3/ Posuvné sklenené dvere – 4 segmenty o výmere:   šírka 4,7m  x výška 2,7m		 2ks

(buď dvakrát alebo raz, podľa výberu konečného riešenia úpravy)

5/ Drobné úpravy elektrorozvodov:

5.1/ Doplnenie lištových zásuvkových rozvodov:  12 krabíc, 12 dvojzásuviek, do 25 m lišty

5.2/ Doplnenie svetelných rozvodov:  12 krabíc, 4 ovládače, do 50 m lišty, svietidlá