Popis k výkazu výmer na izoláciu plochej strechy objektu TR3, PVC fóliou hrúbky 1,5 mm

Rozmer strechy :

Dĺžka :                                                                                                                       = 18,4 m

Šírka :                                                                                                                        = 12,4 m

Dĺžka atiky :                                                                                                              =  61,6 m

Šírka atiky :                                                                                                               =  20 cm

Výška atiky :                                                                                                             =  10 cm

Vzduchotechnika :                                                                                                     =  2 ks

Vpusť :                                                                                                                       =  1 ks

Aktuálny stav:

Jedná sa o plochú strechu na trafostanici .Hydroizoláciu tvorí viac vrstiev oxidovaných asfaltových pásov . Atika  je zo štyroch strán . Dĺžka   atiky  je 61,6 bm (bežných metrov). Výška atiky je 10 cm. Šírka atiky je 20 cm .

PVC fólia nebude zaťažená štrkom, ale bude ukotvená do pôvodného strešného plášťa .

Doporučený postup prác:

- Demontovať oplechovanie atiky

- Na vodorovnú plochu atiky namontovať OSB dosku šírka 25 cm, dĺžka 62 bm

- Namontovať nové oplechovanie atiky okap (  poplastovaný plech) s prednej

strany atiky na dĺžku 61,6 bm

- Namontovať L profily 5 x 3 cm x 200 cm vnútorný poplast v päte  atiky

- Namontovať  L profily 5 x 3 cm x 200 cm vonkajší poplast po celej dĺžke z  vnútornej strany   atiky

- Položiť na vodorovnú plochu strechy separačnú geotextíliu 300g/m2

- Pásy z PVC fólie pritaviť horúcim vzduchom  o L profily vnútorný poplast

- Ukotviť  PVC fóliu k  podkladu

- Spojiť všetky spoje na ploche  horúcim vzduchom –  prístrojom

- Namontovať omietkové lišty na  detaily a prestupy

- Namontovať PVC fóliu na zvislé plochy atiky

- Namontovať  PVC fóliu na vodorovnú plochu  atiky

- Horúcim vzduchom  spojiť  všetky spoje na zvislých  a vodorovných plochách atiky

- Opracovať všetky rohy, kúty – vlnovce , kužele

- Osadiť novú vpusť

- Vytmeliť  stenové  lišty a prestupy tmelom

- Kontrola strechy spolu s objednávateľom

- Vystavenie záručného listu, vystavenie faktúry

Záručne podmienky:

Záruka na prevedené práce bude minimálne 10 rokov. V prípade vyskytnutia sa závad , tieto budú odstránené najneskôr do 7 dní. Všetky podmienky záruky budú uvedené v zmluve o dielo.