NOVY DOMČEK - SENEC:

Romery vonkajšie 17 m x 5m (plocha 85m2)

Výška cca 3,5m

Strecha: rovná – FATRAFOIL

Základy – hĺbka 80cm, šírka 30cm (cca 13m3)

Deka – vyhlbit do zeme cca 10cm

Izolacia proti zem. vlhkosti, izolacia proti radonu

obvodove mury YTONG:

- zadna stena hrubky 30cm (je nutne zateplovat pri murovani, lebo susedna budova je dost blizko)

- ostatne steny hrubka 25cm

- pri rohovom okne -> zelezny nosnik 10x10cm

strecha plochá – so sklonom dozadu, ∆ 10 cm

- system YTONG alebo POROTHERM

- nosník každých 45cm

- zateplenie strechy POLYSTYREN 35 cm až 25 cm (spád)

- tkanina

- FATRAFOIL

- prestup pre 2 kominy a 1 svetlík

- atika (1 rad)

zateplenie obv. stien:

- predok a bocne steny (cca 80m2) – POLYSTYREN 10-12cm

- zadna stena (cca 60m2) – STYRODUR 8cm – je nutne zateplovat počas murovačky!

Vnútorné steny – YTONG 15cm a YTONG 25cm

- cca 22m

Vnútorná úprava

- predpríprava na podlahové kúrenie

- steny a strop stierka

POZOR: DOMČEK nie je pristupny od cesty, material je mozne zlozit na pristupovej ceste vzdialenej cca 15m od stavby. Maly bager (sirka 100cm) sa dostane na miesto.

Voda a 380V na pozemku.