Akce: 	Přístavba a stavební úpravy RD ve Střelicích u Brna, Bratří Kotrbů 42

Stavebník:       manželé Kremláčkovi, Bratří Kotrbů 418/42, Střelice u Brna 664 47

- Souhrnná technická zpráva

pro ohlášení/stavební povolení

Zodpovědný projektant: 			Ing. Bc. Petra Dermeková

Vypracoval: 			Ing. Ivo Kremláček, Ph.D.

Datum: 			květen 2018

B.1. Popis území stavby

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku

Dotčený rodinný dům (dále RD), jehož hlavní budova se má rekonstruovat, se nachází v okrajové zastavitelné části obce Střelice nazývané Vršovice. Na parcele stavby (č. 729) a parcelách sousedních jsou situovány rodinné domy a zahrady. Parcely se dle územního plánu obce Střelice nachází v ploše BR (Plochy bydlení rodinného).

B.1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V místě plánovaného staveniště byla provedena kopaná sonda. Z ní plyne, že stavba RD se nachází na amfibol-biotitových granitoidech, které jsou na povrchu silně zvětralé a tvoří písčitý detrit. Hloubka písčitého detritu se pohybuje cca od 0,30 do 0,70 m.

Dále bylo provedeno objemové měření objemové aktivity radonu (OAR) pomocí dvou stopových detektorů.  Oboje naměřené hodnoty (317 a 144 Bq/m3) byly nižší než směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu – 400 Bq/m3 pro OAR ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti (§ 95, odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

B.1.3   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající stavba se nachází v oblasti ochranného pásma nízkého napětí nadzemního kabelového vedení.

B.1.4 Poloha vůči záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita výstavby se nenachází v záplavové oblasti a ani v poddolovaném území.

B.1.5  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavebními úpravami se nemění návaznost na okolní stavby. Objekt nezasahuje do záplavového území a je napojen na veřejné sítě vodovodu přípojku, elektrické energie, zemního plynu a jednotné kanalizace. Dešťové vody jsou z předmětných ploch rekonstruovaného RD odváděny stávajícím způsobem s možností připojení do stávající podzemní nádrže akumulující vodu pro závlahu přilehlé zahrady.

B.1.6  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bourací práce, viz PD k RD. Dřeviny káceny nebudou.

B.1.7  Požadavky na minimální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (trvalé/dočasné)

Navrženou stavbou nedochází k vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu, ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1.8   Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- dopravní infrastruktura - komunikace

Předmětný RD a okolní stavby jsou napojeny na obecní komunikaci stávajícím vjezdem na pozemek z ulice Bratří Kotrbů. Vjezd bude využíván i v době stavebních prací.

- technická infrastruktura - inženýrské sítě

Objekt je napojen na sítě technické infrastruktury stávajícími přípojkami:

- obecní vodovod,

- jednotná kanalizace,

- nadzemní vedení NN,

- plynovod NTL.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Pitná voda a elektrická energie pro potřeby stavebních úprav bude odebírána ze stávajících přípojek.

Kromě rekonstrukce RD nedojde k dalším (vyvolaným) investičním akcím.

Předpokládané zahájení stavby: 	6/2018

Předpokládané dokončení stavby: 	12/2019

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt bude sloužit pro bydlení. Projektová dokumentace řeší záměr investora úpravy dispozičního řešení stávajícího RD.

Kapacity:

- celková plocha dotčených pozemků (p.č. 729): 		265 m2

- zastavěná plocha celková hlavní budovy (stávající): 	110,30 m2

- zastavěná plocha celková hlavní budovy (nová): 		113,24 m2

- podlahová plocha hlavní budovy (nová): 			166,66 m2

- užitná plocha hlavní budovy (nová): 			144,32 m2

- obytná plocha hlavní budovy (nová): 			122,07 m2

- počet obyvatel RD: 						4

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Záměr stavebních prací je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Jedná se o stabilizované území využívané pro bydlení a činnosti s bydlením bezprostředně související. Vzájemné odstupy domů s domem, který se bude rekonstruovat, zůstanou zachovány.  Samotný objekt (rekonstruovaný dům) je dvoupodlažní, nepodsklepený a napojen ze severu na sousední jednopodlažní dům. Mezi domem a místní komunikací je předzahrádka.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Rekonstruovaná hlavní budova RD je dvoupodlažní s podkrovím, které není obytné. RD je obdélníkového půdorysu 11,55 x 9,55 m. Střecha RD je sedlová se štíty směrem na jih a sever k sousedním domům. Střecha nad navrženou jídelnou a technickou místností bude pultová. Fasáda bude omítnuta tenkovrstvou silikonovou omítkou bílé barvy, kterou budou doplňovat a členit plastové výplně otvorů s dřevěným dekorem. Možným doplňkem jsou cihlové obklady kolem vnějších otvorů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navržená stavba řeší rekonstrukci hlavní dvoupodlažní budovy RD o dvou bytových jednotkách. Hlavní vstup je nově situován z východní strany. Za ním je zádveří, za kterým je možné přes chodbu projít do koupelny nebo společného prostoru přízemního bytu. Z chodby je možné též pokračovat po novém schodišti na mezipodestu. Z mezipodesty je možné pokračovat do 2. NP přístavku nebo dalším schodišťovým ramenem do bytové jednotky v 2.NP.

V 1.NP je společný prostor tvořený kuchyňským koutem, obývací místností a jídelnou orientovanou na západní stranu s výhledem na dvůr. Ze společného prostoru je možné projít do ložnice nebo technické místnosti s WC nebo do stávajícího sklepního prostoru, který je pod budovou přístavku.  Z jídelny je možné vyjít ven na dvůr.

V 2.NP je vstupní hala, ze které je možné vejít do ložnice, dětského pokoje, koupelny, WC nebo podkroví po skládacím schodišti.

Nejedná se o výrobní stavbu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Rodinný dům není bezbariérově přístupný a ani po navržených stavebních úpravách není bezbariérově řešen. Dle platné vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nemusí být objekt RD řešen bezbariérově.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Předmětným objektem je hlavní dvoupodlažní budova RD.

a) stavební, konstrukční a materiálové řešení

- Bourací práce

Odbourány budou:

- stávající hlavní schodiště spojující 1. a 2. NP,

- části zdiva dle výkresů D.1 a D.2,

- trámový strop nad 1. NP v prostoru nad prvním ramenem nového schodiště podél severní obvodové stěny,

- veškeré podlahy s výjimkou WC,

- výplně otvorů (dveře a okna) v 1.NP

- střecha nad stávající verandou a prvním ramenem hlavního schodiště.

- Výkopové práce

Výkopy budou provedeny pro provedení základů pod novými zdmi a vnějším schodištěm u nového vstupu do budovy z východní strany.

- Základy

Nové základy budou provedeny jak v interiéru pod novými zdmi tak v exteriéru pod novým schodištěm, viz D.2) Po provedení výkopových prací se provedou betonové základové pasy a patky o šířce 450 – 600 mm pod nové zdi. Hloubka založení vnitřních zdí bude odpovídat hloubce stávajících základů (500 – 600 mm) a budou až do únosného podloží méně zvětralé skály. Základy v exteriéru budou založeny do nezámrzné hloubky (700 mm). Beton základových pasů bude odpovídat C16/20. Pod železobetonovým sloupem bude použit beton C20/25.

- Podlahy

V 1.NP budou provedenu nové podlahy následující skladby:

- nášlapná vrstva – podlahovina (dlažba nebo Lamino dle funkce místnosti) 	8 mm

- roznášecí vrstva – betonová mazanina 						50 mm

- separační PE folie 								0,4 mm

- tepelná izolace (EPS 100 S) 							120 mm

- hydroizolace a ochrana proti radonu – asf. pás 					4 mm

- železobetonová deska 								120 mm

- podsyp (štěrk) a drenáž (DN 100) 						150 mm

_____________________________________________________________________

Celkem: 										452,4 mm

Drenáž vedená pod podlahou v 1. NP bude napojena na nasávací otvory ve východní obvodové stěně a vyústěna do stávajícího komínového průduchu u východní obvodové stěny v kuchyňském koutu.

V 2. NP bude nad stávajícím dřevěným trámovým stropem provedena nová podlaha:

- nášlapná vrstva – podlahovina (dlažba, Lamino, Vinyl dle funkce místnosti) 	8 mm

- roznášecí vrstva – OSB deska 							16 mm

- separační fólie 									0,4 mm

- roznášecí vrstva – OSB deska 							16 mm

- kročejova izolace (minerální vata) 						40 mm

- betonová mazanina								50 mm

_____________________________________________________________________

Celkem: 										130,4 mm

- Svislé konstrukce

Svislé konstrukce jsou navrženy podle své funkce. Nosné stěny budou zděné z CPP. Nenosné stěny budou zděné z dutých pálených cihel. V 2. NP bude použita i montovaná konstrukce ze SDK desek, viz D.5. V místech s velkým teplotním gradientem budou stěny doplněny o tepelnou izolaci. V místě pod průvlakem P5 bude ŽB sloup.

- Stropní konstrukce

Stávající stropní trámová konstrukce bude ponechána s výjimkou plochy nad spodním ramenem nového schodiště. Nad ním bude proveden z důvodu zajištění normové podchozí výšky nový strop z monolitické  železobetonové desky. Pod stropy v obou patrech bude proveden nový sádrokartonový podhled. V koupelně v 1. NP a celém 2.NP bude sádrokartonový podhled obsahovat parotěsnou zábranu.

- Schodiště

Spojení mezi 1.NP  a 2. NP bude pomocí nového monolitického železobetonového dvojramenného schodiště s mezipodestou. Konstrukční (statický) návrh schodiště zajistí dodavatel.

Venkovní schodiště vedoucí k novému hlavnímu vchodu bude rovněž monolitické železobetonové konstrukce podezděné ztraceným bedněním.

- Průvlaky

Viz příloha Statický posudek.

- Omítky

Vnitřní omítky stěn budou tvořeny třívrstvou vápenocementovou omítkou (cementový podhoz, jádrová vápenocementová omítka, štuk + malba). V místech, kde budou lepeny obklady, bude omítka zakončena pouze jádrem.

Venkovní fasáda zůstane stávající. Nová fasáda bude provedena v rámci realizace zateplení celého obvodové pláště, což však není součástí této PD.

- Dveřní a okenní výplně otvorů

Dveřní a okenní výplně otvorů budou z nových plastových A nebo hliníkových profilů se stavební hloubkou minimálně 80 mm a izolačními trojskly (Ug max. 0,5, Uw max. 0,8). Těsnění bude tříbodové. Rámy budou z vnitřní strany bílé a z vnější s dřevěným dekorem.

- Střecha

Střecha nad hlavní budovou zůstane stávající sedlová s dřevěným krovem a pálenou krytinou. Výjimkou je střecha nad stávající verandou a schodištěm a budoucí jídelnou. Tato bude rozebrána a provedena nová pultové konstrukce se zateplením a plechovou krytinou.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Veškeré nosné konstrukce stavby jsou ve svém principu navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu provádění stavebních prací a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Všechny nové nosné konstrukce budou před zahájením stavebních prací staticky posouzeny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Bez požadavků. Nejedná se o výrobní objekt.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Bez požadavků. Nejedná se o výrobní objekt.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Bez požadavků.

b) energetická náročnost stavby

Bez požadavků.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Bez požadavků.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Všechny obytné místnosti domu budou větrány přirozeně. Hygienické místnosti budou doplněny nuceným podtlakovým větráním.

Vytápění je pomocí otopných těles centrální soustavou napojenou na plynový kondenzační kotel a krbovou vložku s výměníkem a akumulační nádrží.

Všechny obytné místnosti budou osvětleny přirozeně okny a prosklenými dveřmi. Umělé osvětlení bude dle požadavku norem.

Zásobování domu vodou bude řešeno stávající vodovodní přípojkou napojenou na vodovodní síť. Řešení likvidace odpadní vody bude stávajícím způsobem, tj. vyvedení do jednotné kanalizace. Dešťová voda bude zachytávána do retenční nádrže a využívána během vegetačního období pro závlahu.

Odpady vzniklé při provozu domácnosti, budou předávány podle platné obecně závazné vyhlášky obce.

Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno v kontejnerech. Zneškodnění odpadů bude prováděno dodavatelskou firmou. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost.

Vlastní stavba svým provozem není zdrojem nadměrného hluku, vibrací, prašnosti, nebezpečných zplodin apod. V průběhu realizace budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolí stavby nedocházelo k překročení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) NV ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

V podlaze přízemí hlavní budovy je navržena izolace proti pronikání radonu kombinovaná s odvětráním nepodsklepených prostor pomocí drenáže. Dle mapových podkladů je v místě nejnižší riziko výskytu radonu, což potvrdilo i provedené měření.

b) ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k poloze stavby není nutné řešit ochranu před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k poloze parcely není nutné řešit ochranu před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Bez požadavků.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Bez požadavků.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Dopravní infrastruktura - komunikace

Obecní komunikace je stávající, rodinný dům je napojen na uliční síť v obci.

Technická infrastruktura - inženýrské sítě

Objekt je napojen na veřejné sítě stávajícími přípojkami vody, elektrické energie, kanalizace a plynovodu. Dešťové vody budou svedeny stávajícím způsobem, případně napojeny na nádrž na pozemku investora.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

jistič NN:				3x25 A

předpokládaná potřeba NN:		15 kW

předpokládaná potřeba vody		144 m3/rok

předpokládaná potřeba plynu	2000 m3/rok

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení a napojení dopravy na stávající dopravní infrastrukturu

V souvislosti se stavebními úpravami nedochází ke změně dopravního řešení. Přístup na parcelu bude stávajícím vjezdem.

b) doprava v klidu

Není potřeba navrhovat zvýšená parkovací stání, protože nedochází k navýšení bytových jednotek. Parkování osobního vozidla zůstává beze změn, řešeno stávajícím způsobem: parkování na pozemku investora nebo a ulici.

c) pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno – nenachází se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci stavebních úprav nejsou navrženy terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky

Řešení vegetačních prvků není součástí této projektové dokumentace.

c) biotechnická opatření

Bez požadavků.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Stavba neprodukuje žádné nebezpečné zplodiny. Vytápění objektu je řešeno plynovým kondenzačním kotlem a příležitostně krbem na pevná paliva. Spaliny z kotle i krbu jsou odváděny komíny nad střešní plášť hlavní budovy.

Hluk a vibrace:

Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem mechanizace atd.). Během výstavby nebudou překročeny povolené hodnoty hluku stanovené hygienickými předpisy.

Ochrana vod:

Podzemní vody nebudou stavbou dotčeny. Splaškové a dešťové vody budou svedeny stávající kanalizační přípojkou do jednotné kanalizační stoky. Dešťové vody ze střechy budou zachytávány do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem. Nádrž bude využívána jako zásobárna vody pro závlahu.

Odpady:

Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. S tímto odpadem vzniklým stavebními pracemi bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů – vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. Odpady budou předávány v jednotlivých stádiích podle zatřídění oprávněným osobám provozující: sběrné suroviny, výkupny, sběrné dvory, v krajním případě skládky.

Komunální odpady vzniklé při provozu rodinného domu budou předávány podle platné obecně závazné vyhlášky obce.

Půda:

Navrženou stavbou nedochází k vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Přebytečná vytěžená zemina bude rozprostřena do přilehlé zahrady.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navrhované stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Nedojde ke kácení stromů na stavební parcele. Památné stromy se v okolí zasaženém stavbou nevyskytují. V místě stavby není žádný biokoridor, chráněné území či lokalita s výskytem chráněných živočichů nebo rostlin.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navržená stavba nezasahuje do evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území EU).

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba svým rozsahem nepodléhá zjišťovacímu řízení.

e) navrhovaná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Navržená stavba nevyžaduje z důvodu charakteru provozu stavby zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem. Ochranná pásma jsou bezprostředně spojené se vzniklou stavbou jako např. požárně nebezpečný prostor stavby, ochranná pásma stávajících přípojek.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pozemky neleží v záplavovém území, ani v poddolované či tektonicky aktivní oblasti. K zásahům v případě požáru nebo havárie je umožněn příjezd až k RD po stávajících kapacitně vyhovujících pozemních komunikacích.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro potřeby stavby budou využity stávající přípojky vody, elektrické energie, kanalizace a plynovodu k původnímu obytnému objektu. Stavební materiál bude dovezen z blízkých stavebnin nebo přímo dodavatelskými firmami.

Z těžkých mechanismů budou využity nákladní a osobní automobily. Zásobování bude probíhat v průběhu hrubé stavby i domíchávači a čerpadlem betonové směsi. Dále pak již automobily do 3,5 tuny pro dovoz stavebního materiálu a kusových prvků a dodávkami pro kompletaci domu a dokončovací práce.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem (napojením na sdruženou kanalizaci a zachytáváním do nádrží, odkud bude využívána pro závlahu). Znečištěné vody ze stavby budou likvidovány s ohledem na ochranu životního prostředí a s ohledem na zamezení znečištění stávající a budované splaškové kanalizace. Usazeniny budou řádně vyvezeny.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích bez nutnosti budování zvláštního příjezdu.

Staveniště bude napojeno pouze na distribuční síť NN, vodovod, kanalizaci a plynovod.

d) vliv provádění výstavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Pro stavbu budou využívány pozemky investora a veřejné prostranství (příjezdová komunikace).

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí stavby před nepříznivými účinky stavební činnosti bude prováděna několika způsoby. K zabezpečení bezpečnosti osob bude lešení a prostor ohrožený pádem stavebního matriálu řádně zabezpečen. Ke snížení prašnosti budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.). K omezení hluku ze stavební činnosti bude vymezena pracovní doba pro těžké mechanismy, v provozním řádu budou stanoveny hodiny betonáže a dopravy betonové směsi. Bude dodržován režim stavebních prací tak, aby nebyli rušeni obyvatelé přilehlých nemovitostí ani použitím drobných mechanismů a ručního nářadí mimo pracovní dobu.

Požadavky na asanace nejsou.

Bourací práce se týkají pouze částí rekonstruovaného domu, viz PD k RD.

Ke kácení dřevin nedojde.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro potřeby stavby budou využívány pouze pozemky investora (parc. č. 729 a 730) a stávající dopravního napojení.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Přehled možných odpadů vznikající při stavbě:

| Katalog číslo | Druh odpadu | Kat. odpadu | Množství (t) | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,05 | recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,05 | recyklace |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 0,01 | předání oprávněné osobě |
| 17 01 01 | Beton | O | 1,0 | recyklace |
| 17 01 02 | Cihla | O | 1,5 | dozdívky, recyklace |
| 17 01 07 | Stavební suť a ostatní stavební materiál | O | 2,5 | skládka |
| 17 02 01 | Odpadní stavební dřevo | O | 0,5 | spalovna |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,01 | recyklace |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi, obsahující dehet | N | 0,02 | předání oprávněné osobě |
| 17 04 05 | Odpad železa a oceli, železný šrot | O | 0,30 | recyklace, sběrné suroviny |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,02 | předání oprávněné osobě |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | 0,03 | recyklace |

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Zneškodnění odpadů bude prováděno dodavatelskou firmou. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost.

Nakládání s běžným stavebním odpadem bude prováděno dle Metodického návodu MŽP z ledna 2008. S odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškami 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 381/2001 Sb. katalog odpadů.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Objem zeminy z výkopu pro základové bude cca 10 m3. Část (5 m3) vykopané zeminy bude využito na terénní úpravy (navýšení a vyrovnání) ploch zahrady (vč. cest), která se nachází za RD na parcele č. 730 a zbytek bude uložen na skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Ke snížení prašnosti budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.)

Stromy, vzrostlé dřeviny, chránění živočichové a chráněné rostliny se v místě staveniště nenacházejí a tak není nutná žádná jejich ochrana.

K omezení vlivu hluku ze stavební činnosti:

- 	bude vymezena pracovní doba pro těžké mechanismy, v provozním řádu budou stanoveny hodiny betonáže a dopravy betonové směsi

- 	bude dodržován režim stavebních prací tak, aby nebyli rušeni obyvatelé přilehlých nemovitostí ani použitím drobných mechanismů a ručního nářadí mimo pracovní dobu.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při stavebních pracích se bude stavitel řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při práci budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Případné změny technologií, způsob výstavby či záměny materiálů zkoordinuje na vyzvání stavebně technický dozor investora, který bude podrobně seznámen s projektovou dokumentací stavby a bude svou pravidelnou přítomností na stavbě dbát o správné a bezpečné provádění stavby.

V průběhu realizace stavby je mimo jiné nutno dodržovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 458/00 Sb. Energetický zákon a související předpisy

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

RD není řešen jako bezbariérový.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nejsou požadována žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Bez požadavků.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

předpokládané rozhodující termíny stavby:

- projektová dokumentace 					5/2018

- zahájení stavby						7/2018

- realizace stavby						18 měsíců

- uvedení stavby do provozu 				12/2019