Dobrý deň p.

Týmto vás chcem požiadať vypracovanie cenovej ponuky (viď príloha) na realizáciu rozvodov el. štruktúrovanej kabeláže, rozvodu el. pre zabezpečovací systém na rodinnom dome. Predmetom realizácie stavby je:

- Rozvody el. energie podľa upravenej PD viď. príloha č.1 El. výkres č. E-3 a E-6

V cene neuvažovať s cenou svietidiel.

Pri zásuvkách a vypínačoch uviesť cenu.

Vonkajšie zásuvky – nepoužiť od f. Legrand. Ostatné môžu byť napr. Legrand,  Niko atd...

Do ceny ďalej zahrnúť:

- vývod káblu pre studničné čerpadlo. Pre kábel bude pripravená chránička v technickej miestnosti (cca tam kde je umiestnený rack). Stačí cca 30m kábel stočený pri základoch.

- natiahnutie káblu pre sekčnú bránu v garáži.

- natiahnutie káblu pre posuvnú bránu. Pre kábel bude pripravená chránička cez základ. Stačí nechať cca 8m káblu stočeného pri základoch.

- natiahnutie káblu pre domáceho vrátnika. Pre kábel bude pripravená chránička cez základ. Stačí nechať cca 8m káblu stočeného pri základoch.

-pripojenie domu na hodiny pred domom. Výkop a skrinka nie je predmetom vašej dodávky.

- z HR potiahnuť 2xFTP a 2x 3x1,5CYKY kábel do RACK-u , umiestneného v technickej miestnosti.

- z HR potiahnuť navyše dve chráničky na povalu ako zálohu.

Do ceny zahrnúť podružný materiál

Cenu rozpísať na jednotlivá komponenty s cenou dodávky a montáže.

Káble je možné viesť podlahou alebo po strope (strop je sadrokartónový), podľa vášho uváženia.

- Rozvody štruktúrovanej kabeláže podľa upravenej PD viď. prílohač.1 El. výkres a Prílohu č.2 el. schéma rack

- Do ceny nezahrnúť Rack ani výbavu Rack-u a zapojenie

- Do ceny zahrnúť navyše dve chráničky na povalu ako zálohu.

Do ceny zahrnúť podružný materiál

Cenu rozpísať na jednotlivé komponenty s cenou dodávky a montáže.

Káble je možné viesť podlahou alebo po strope (strop je sadrokartónový), podľa vášho uváženia.

- Zabezpečenie

Predmetom bude zabezpečovací systém na pohybové čidlá vo vnútri + vybavenie zabezpečovacieho systému, GSM brána, vonkajšia húkačka. Umiestnenie klávesnice bude v chodbe pri vstupných dverách a systém bude v technickej miestnosti buď v Rack-u alebo blízko neho. Klávesnica štandard.

- Hromozvod podľa PD príloha č.3 Prípojka NN a stavebná elektroinštalácia a príloha č.4 Architektúra

-Natiahnutie zemniaceho pásika v základoch nie je predmetom vašej dodávky (zrealizuje stavebná firma). Okrem zemniaceho pásu v základoch je celý rozsah u vás.

Stavba sa nachádza v obci Malinovo. Realizácia tejto časti je plánovaná na cca 5 mes. 2015 (podľa počasia).

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte.

Termín odovzdania ponuky do 28.2.2015

S pozdravom M. Machánek tel. 0904 880303