Rozmery:

Kúpelňa:187x173cm,výška 263cm

WC:84x119cm

Nákres:

Popis: Jadro je už vymurované plnou tehlou loženou na kant( obrázok) a obložené obladom.

Inštalačná šachta nie je vymurovaná(červená čiara) ale je tam ešte pôvodná plechová stena.

Obe dvere sú v rozmere 70cm s otváraním do chodby, zárubne sú oceľové guľaté. WC je kombi a aj zostane tento typ(nebude závesné).

Rekonštrukcia:

-osekanie obkladu a dlažby, demontáž vane, umývadla a ostatných vecí – spravím svojpomocne

Práce

- vyrovnanie podkladu a podlahy

- posun dverí v kúpeľni smerom k wc doprava tak aby z ľavej strany bol priestor na práčku cca.45cm. To by bolo vlastne vysekanie zárubne, potom domurovanie a znovu osadenie novej zárubne (v prípade nutnosti vymeniť aj zárubňu na WC).

- Inštalácia sadrokartónu na wc + inštalačné dvierka

- Inštalácia rozvodov vody a odpadov

- Elektroinštalácia + odvetrávanie +osvetlenie

- Tekutá hydroizolácia okolo vane pod obklad

- Obklady a dlažba

- Inštalácia vane, wc kombi,umývadla+skriny,batérií.

- Dlažba v chodbe 11m2

Rozmery:

Kúpeľňa: obklad stien by bol do výšky 220cm,celková plocha stien s dverami cca.16,5m2

WC:obklad stien by bol do výšky 160cm,celková plocha stien cca.5m2

Celková plocha dlažby:16m2.

Poznámky: bez zníženého stropu, maľovky a stierky. Rozmery obkladu a dlažbysom zaokrúhľoval smerom hore.