Poptávám výrobu, dodání a montáž zahradního domku:

Místo montáže (lze stavět přímo na místě) Kuřim (Brno-venkov).

- Vnější rozměry cca 2,2š x 2,7d x 2,2 – 2,3v (vnitřní cca 2 x 2,5 x 2,05 – 2,13 m). Přesah střechy nad dveřmi 80 cm.

- Sklon střechy 4 cm/m.

- Tesařská konstrukce: Stěny budou tvořeny spodními pásnicemi 60/160 mm, vrchními pásnicemi 60/100, stojinami 60/100 mm v modulu 600 - 700 mm, středovými vložkami a překlady nad stavebními otvory 60/100 mm.

- Podlaha z dřevěného roštu 60/100 který je impregnován.

- Záklop podlahy z OSB desek na pero-drážku tl. 25 mm voděodolná

- Strop z OSB desek na pero-drážku tl. 25 mm voděodolná

- Venkovní obklad palubkovými prkny tl. 19 mm pero – drážka bez povrchové úpravy

- Dveře 80 x 197 cm - obklad palubkami, příprava na zamykání na FAB zámek

- Vsazené okno 1,2 x 0,5m (cena okna je samostatná položka viz níže)

Veškeré dřevo vysušené, hoblované. Bez barvy.

Další dotazy možno na místě.

Jako samostatné položky prosím nacenit: (v případě, že neumíte, lze dodat i bez těchto položek)

- Střešní krytina - střešní fólie Fatrafol 810 šedá (nebo šedý pozikovaný plech)

- Oplechování okrajů střechy - materiál Viplanyl (nebo šedý pozikovaný plech)

- Okno fixní plastové neotvíravé šedé 1,2 x 0,5 m