IDEALNI VRATA s.r.o. maloobchod – velkoobchod

* garážová a průmyslová vrata - sekční, výklopná, zak .výroba

* vjezdové brány – křídlové, posuvné, samonosné,  zak. výroba

* elektrické pohony   pro   garážová  a   průmyslová    vrata

* elektrické pohony pro křídlové a  posuvné  vjezdové brány

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA

NÁVOD NA OBSLUHU

ZÁRUČNÍ LIST

SERVISNÍ KNÍŽKA

# OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY	3

1. Stručný popis sekčních vrat 	3

2. Provozní předpisy	3

3. Údržba a servis	4

NÁVOD NA OBSLUHU SEKČNÍCH VRAT 	5

1. Sekční vrata bez elektrického pohonu	5

2. Sekční vrata se stropním elektrickým pohonem	5

3. Sekční vrata v provedení s bočním elektrickým pohonem	5

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ LIST	7

1. Záruční lhůta	7

2. Předpoklady	7

3. Záruční list	7

4. Plnění záruky	8

SERVISNÍ KNÍŽKA	9

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDEK	10-12

SERVISNÍ PROHLÍDKY	14

# ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY

## 1. Stručný popis sekčních vrat

Sekční vrata vyjíždějí ve vodících profilech nahoru nad stavební otvor. Sekce jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných ocelových plechů vysokých 500 nebo 610 mm, o síle 0,5 mm nebo 0,7mm, s povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL9010. Izolační výplň sekce tvoří kvalitní PUR pěna silná 40 mm a mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísně, bakterie ani insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny. Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání nedošlo k sevření prstů. Pouze sekce průmyslových vrat mají zámky jednoduché.

Sekční vrata jsou vyráběna vždy přesně na míru

- pro privátní použití v rozměrech: šířka od 2000 do 6300 mm, výška od 1940 do 3000 mm

- pro průmyslové použití v rozměrech: šířka od 2000 do 7500 mm, výška od 1800 do 5000 mm

U vrat širších než 5001 mm jsou standardně dodávány výztuhy sekcí, na přání je možné dodat výztuhy i u menších rozměrů (doporučujeme od 4500mm).

## 2. Provozní předpisy

Vrata smí obsluhovat pouze osoby k tomu určené a poučené. Předvedení funkce vrat, jejich ovládání a zaučení uživatele provede odborný pracovník montážní firmy po dokončení montáže a uvedení vrat do provozu. Vnitřní ovládací tlačítko musí být umístěno tak, aby na něj nedosáhly malé děti. Nedovolujte dětem manipulovat s vnitřním ovládacím tlačítkem ani s ovladači vrat – ovládání vrat dětmi je zakázáno. Uživatel nesmí na vratech kromě obslužných úkonů provádět žádné opravy, úpravy ani rozebírání přídavných částí vrat. Na vrata, ani do jejich těsné blízkosti nesmí být postaveny žádné předměty, které by mohly způsobit jejich mechanické poškození. V případech, kdy jsou v prostoru vrat prováděny stavební nebo jiné úpravy (izolace potrubí, bourací práce apod.) musí být vrata zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jsou-li ve vratech osazeny vstupní dveře, je nutné dbát na to, aby při otevírání vrat byly dveře řádně zavřené. Dveře je možné otevřít jen když jsou vrata zavřená. Uživatel je povinen zajistit pravidelné servisní prohlídky dle intervalů uvedených v servisní knížce. Tyto servisní prohlídky mohou být prováděny pouze autorizovanou montážní nebo servisní firmou v rámci distribuční sítě společnosti IDEALNI VRATA s.r.o.

POZOR: Používejte vrata pouze v případě, kdy na ně vidíte a jsou bez překážek. Nevjíždějte ani nevyjíždějte z garáže, pokud jsou vrata v pohybu. Nedotýkejte se pohybujících se vrat, kolejnic ani žádných pohyblivých dílů. Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti vrat. Nemanipulujte s elektrickou instalací.

## 3. Údržba a servis

Uživatel nebo osoba zaškolená pro obsluhu provádí pouze základní údržbu. Ta spočívá v odstraňování prachu a nečistot z vrat a vodících kolejnic.

K odstranění nečistot z povrchu sekcí postačí čistá voda případně s přidáním mýdla nebo saponátu. Zamaštěné povrchy mohou být čištěny technickým benzínem. K čištění používejte jemný hadřík, aby nedošlo k poškrábání a to zejména hliníkových částí a akrylového prosklení.

Minimálně 2x za rok promazání všech kluzných částí – kolejnic, pantů, ložisek, pružin a koleček silikonovým olejem, nejlépe ve spreji.

# NÁVOD NA OBSLUHU SEKČNÍCH VRAT

## 1. Sekční vrata bez elektrického pohonu

Jsou-li vrata instalována bez elektrického pohonu, musí být doplněna klikou se zámkem nebo vnitřní blokovací zarážkou. Při otevírání vrata přitlačit směrem dolů tak, aby se dala vrata lehce odemknout. Vrata otevírejte plynule až do koncové polohy. Při zavření je nutné vrata přitlačit k podlaze tak, aby spodní těsnící guma dosedla k podlaze a zamykání šlo lehce.

## 2. Sekční vrata se stropním elektrickým pohonem

Součástí sekčních vrat se stropním elektrickým pohonem je dálkové ovládání. Pro otevření nebo zavření vrat zmáčkněte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu cca 2 sekund. Vrata se dají do pohybu. Dálkovým ovladačem je můžete zastavit v libovolné poloze.

Součástí elektrického pohonu je i bezpečnostní pojistka, která při pohybu vrat směrem dolů a případném zjištění překážky (např. zaparkovaný automobil v dráze vrat) vrata zastaví a následně posune o několik centimetrů nahoru. Bezpečnostní pojistku (nastavení síly) lze plynule regulovat. Síla musí být dostatečně velká, aby zaručila dobrou funkčnost vrat (je nutné konzultovat se servisem dodavatele).

Součástí elektrického pohonu je i osvětlení, které po dobu chodu vrat a cca 4 minuty po zastavení elektrického pohonu dostatečně osvětlí garážový prostor. Po uplynutí této doby se osvětlení automaticky vypne.

V případě výpadku elektrického proudu uvolníte odblokovací mechanizmus zatažením za provázek jezdce a vrata otevřete ručně. Po vyjetí z garáže vrata ručně zavřete a jezdec automaticky zapadne zpět do odblokovacího mechanizmu.

Pokud není garáž vybavena bočním vstupem, je nutné k vratům objednat venkovní nouzový otevírací zámek. Ten je umístěn zvenku na vratech a odjistí se dodaným klíčkem. Vše je předmětem zaškolení při předání namontovaných vrat.

Pro spolehlivou funkci elektrického pohonu je nutné zajistit pravidelnou údržbu po cca 6 měsících. Údržba spočívá v promazání řetězu, vyčištění a následném promazání všech vodících a kluzných profilů. Pro mazání doporučujeme použít silikonový olej. Pro ovládání vrat stropním elektrickým pohonem dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze příslušného pohonu.

## 3. Sekční vrata v provedení s bočním elektrickým pohonem

Jsou-li vrata doplněna bočním elektrickým pohonem, je jejich součástí samostatná řídící jednotka. Ovládání lze zajistit několika způsoby (dle typu) :

1. Ovládání tlačítky tzv. „Mrtvý muž“

Pohon je vybaven tlačítky stop, nahoru a dolů. Tlačítko pro pohyb vrat nahoru stačí 1× zmáčknout a vrata se dají do pohybu. Tlačítko pro pohyb dolů je nutno držet po celou dobu chodu vrat. Vrata musí vždy dojet do koncové polohy !  Nikdy nemačkejte více tlačítek najednou. Při obsluze vrat tlačítky se držte popisu na řídící jednotce.

2. Ovládání pohonu s plnou elektronikou

Pohon je vybaven tlačítky stop, nahoru a dolů. Příslušné tlačítko je potřeba zmáčknout pouze 1×. Vrata musí vždy dojet do koncové polohy !  Nikdy nemačkejte více tlačítek najednou. Při obsluze vrat tlačítky se držte popisu na řídící jednotce.

Boční elektrický pohon může být ovládán dálkovým ovládáním, kódovým nebo klíčovým zámkem. Ovládání dálkovým ovladačem je stejné jako v případě stropního elektrického pohonu. V případě výpadku elektrického proudu lze vrata vybavená bočním elektrickým pohonem otevřít pouze zevnitř objektu. Postup při kódování ovladačů a zámku a postup při odblokování vrat v případě výpadku elektrického proudu je předmětem zaškolení při předání namontovaných vrat.

U sekčních vrat, která jsou doplněna bočním elektrickým pohonem, musí být nainstalovány na horních kolejnicích rozjezdové pružiny. Vrata při pohybu směrem nahoru musí stlačit tyto pružiny, které následně usnadní vratům zpětný chod. Vrata se nikdy nesmí zastavit před těmito rozjezdovými pružinami, byla by ohrožena funkce vrat!

Boční elektrický pohon s plnou elektronikou musí být pro bezpečnost doplněn fotobuňkami nebo kontaktní bezpečnostní lištou, pro zajištění větší bezpečnosti lze osadit elektrický pohon přídavnými fotobuňkami.

Fotobuňky jsou namontovány na bočních stěnách garážového prostoru, kde vysílají světelný paprsek. Při pohybu vrat směrem dolů a přerušení paprsku (např. vjíždějícím vozidlem nebo vstupem osoby) se vrata zastaví a následně vrátí směrem nahoru.

Kontaktní bezpečnostní lišta je napojena do spodní těsnící lišty a je propojena s řídící elektronikou. Při najetí vrat na překážku při pohybu vrat směrem dolů se vrata okamžitě zastaví a následně vrátí směrem nahoru.

# ZÁRUČNÍ LIST

Záruční list vyplní autorizovaný dodavatel. Pečlivě uschovejte společně s dokladem o koupi.

Název vrat :		         Typ vrat :		          Výrobní číslo :

Uživatel : 		          Adresa : 		      Místo instalace :

.……..………….     .……..………..…….   .……..…………….….

………………….     ……………………….    ……………….……….

………………….     ……………………….    ……………….……….

………………….     ……………………….    …………….………….

Instalaci provedl : 	    Dne : 			     Razítko a podpis :

.……..………….

………………….    ………………….            ……………………….

………………….

………………….

## 1. Záruční lhůta

Na funkčnost sekčních garážových vrat  je za dále stanovených podmínek poskytována prodloužená 5 letá záruční lhůta.

Na sekční průmyslová vrata, elektrické pohony a elektrické příslušenství je za dále stanovených podmínek poskytována 2 letá záruční lhůta.

Na náhradní díly se vztahuje šestiměsíční záruční lhůta, nestanoví-li zákon jinak.

## 2. Předpoklady

Uvedenou záruku lze uplatnit pouze v zemi, v níž bylo zboží zakoupeno a dodáno, a to výhradně prostřednictvím dodavatelské firmy výrobce. Nezbytným předpokladem a podkladem pro uplatnění záruky je originální označení výrobku výrobním štítkem s číslem, řádně vyplněný záruční list, servisní knížka, včetně všech záznamů o provádění pravidelného servisu dodavatelem, a doklad o koupi.

Záruční lhůta počíná běžet ode dne montáže a předání vrat uživateli,

Záruka zaniká v okamžiku odstranění nebo porušení výrobního štítku nebo výrobního čísla jako i nepředložením záručního listu a dokladu o koupi.

Prodloužená záruka zaniká nedodržením servisních intervalů stanovených výrobcem nebo nezasláním servisního listu a to dnem plánované avšak neobjednané prohlídky.

## 3. Plnění záruky

Záruka se vztahuje na všechny nedostatky vzniklé materiálovou vadou nebo vadou při výrobě. Společnost IDEALNI VRATA s.r.o. si během záruční doby vyhrazuje právo rozhodnout, zda nahradí vadné zboží za nové nebo vadné zboží opraví, případně poskytne slevu. Náklady na demontáž, opravu, zaslání a montáž v případě reklamace po dobu zákonné záruční lhůty hradí dodavatel, v prodloužené záruční lhůtě dle tohoto záručního listu hradí tyto náklady uživatel. Záruka se vztahuje pouze na škody na předmětu dodávky. Vyměněné díly se stávají majetkem společnosti IDEALNI VRATA s.r.o.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

- neodbornou montáží nebo neodborným uvedením do provozu

- neodbornou obsluhou, jakož i zanedbanou péčí a údržbou, zejména se nevztahuje na škody vzniklé na věcech nebo zdraví osob

- mechanickým poškozením zapříčiněným neodbornou přepravou a montáží

- nedbalostí nebo úmyslným poškozením

- opravou provedenou nekvalifikovanými pracovníky

- běžným opotřebením (obzvláště u ocelových lanek, torzních pružin, koleček, těsnících gum apod.)

- vnějšími vlivy jako např. působení ohně, vody, slunce, solí, zásad, kyselin, či neobvyklých vlivů prostředí (např. vysoká prašnost),

- jakýmikoli zásahy do originálního laku

- poškozením originálního laku zjištěným po předání vrat

- mechanickým poškozením způsobeným jakoukoli osobou nebo předmětem zjištěným po předání vrat

- použitím dílů jiných dodavatelů bez souhlasu výrobce

Kupující (konečný uživatel) je povinen nejméně 1× za každých 12 měsíců od koupě garážových vrat a nejméně 1× za každých 6 měsíců od koupě průmyslových vrat nebo garážových vrat se stáním pro více vozidel zajistit odbornou, jím hrazenou servisní prohlídku u dodavatele IDEALNI VRATA s.r.o.

Kopie protokolu o každé servisní prohlídce musí být nejpozději do 14 dnů po provedení každé kontroly zaslána spolu s kopií orazítkované strany s přehledem

prohlídek v servisní knížce dodavateli na adresu:

IDEALNI VRATA s.r.o., Bohunická cesta 15, 664 48 Moravany

nebo e-mailem na info@idealnivrata.cz

# SERVISNÍ KNÍŽKA

Je velmi důležité, aby servisní prohlídky byly prováděny po celou dobu užívání vrat. Harmonogram servisních intervalů uvádí následující tabulka:

| Typ vrat | Interval servisních prohlídek |
| --- | --- |
| Garážová vrata | Každých 12 měsíců |
| Průmyslová vrata a vrata s více stáními | Každých 6 měsíců |

Následující stránky slouží k zaznamenávání pravidelných servisních prohlídek provedených na Vašich vratech. Tyto informace jsou velmi důležité a mohou ovlivnit Váš nárok na záruku. Vždy se ujistěte, že Váš autorizovaný servisní technik označí příslušné políčko na straně č. 11, 12 nebo 13, kde je přehled všech servisních prohlídek. Dále je nutné, aby důsledně vyplnil protokol o provedení příslušné servisní prohlídky na straně k tomu určené (strany 14-31).

Kopie protokolu o každé servisní prohlídce musí být nejpozději do 30 dnů po provedení každé kontroly zaslána spolu s kopií orazítkované strany s přehledem prohlídek (strana č. 11, 12 a 13 této servisní knížky) na adresu IDEALNI VRATA s.r.o., Bohunická cesta 15, 664 48 Moravany

. Obálku označte heslem „ZÁRUKA“ a výrobním číslem vrat. Protokoly doporučujeme zasílat doporučeně, jelikož na případné ztracené dopisy nebude brán zřetel. Rovněž je možno protokoly zasílat elektronicky na adresu info@jimi-tore.cz. Do předmětu emailu uveďte opět heslo „ZÁRUKA“ a výrobní číslo vrat.

V případě, že v daném intervalu neobdržíme protokol o servisní prohlídce, popřípadě tento protokol nebude úplně vyplněn nebo bude chybět příslušné razítko servisní organizace, prodloužená záruční doba zaniká a platí záruční doba dle obecně platných právních předpisů.

Povinnost zajistit servisní prohlídku v daném termínu má zákazník. S žádostmi o provedení servisních prohlídek kontaktujte IDEALNI VRATA s.r.o. Doporučujeme objednávat servisní prohlídky písemně buď poštou, nebo emailem alespoň 30 dní před plánovaným termínem, aby servisní firma byla schopna Váš požadavek zapracovat do svého časového plánu.

# PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDEK

Výrobní číslo vrat: ………………….

Datum montáže: …………………….

# PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDEK

Výrobní číslo vrat: ………………….

Datum montáže: …………………….

# PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROHLÍDEK

Výrobní číslo vrat: ………………….

Datum montáže: …………………….

# 1. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 2. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: …………………………………….…

…………………………………………………….……………

…………………………………………………….……………

…………………………………………………….……………

# 3. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 4. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 5. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 6. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 7. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 8. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 9. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 10. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 11. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 12. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 13. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 14. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 15. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 16. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 17. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# 18. SERVISNÍ PROHLÍDKA

Výrobní číslo vrat: ………………………………. Datum: ……….……………......

Záznam o provedené kontrole:

| Popis | Výměna | Očištění | Promazání | Seřízení | Kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontrola sekčních panelů | x | x | x | x | x |
| a) kontrola mechanického poškození jednotlivých panelů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola integrovaných vstupních dveří |  |  |  |  |  |
| c) kontrola dílů připevněných na vratovém křídlu |  |  |  |  |  |
| d) kontrola pohybu vodicích koleček ve vodicích kolejnicích a v krajních pantech |  |  |  |  |  |
| e) kontrola těsnicích lišt, utěsnění vratového křídla |  |  |  |  |  |
| 2. Kontrola pružinového systému | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí pružin |  |  |  |  |  |
| b) kontrola pojistek přetržení pružin |  |  |  |  |  |
| c) kontrola šroubových spojů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola stavu navíjecích lanek |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| f) kontrola navíjecích bubínků, vodících kladek |  |  |  |  |  |
| 3. Kontrola vodicích kolejnic | x | x | x | x | x |
| a) kontrola vodicích kolejnic, jejich znečištění |  |  |  |  |  |
| b) kontrola mechanického poškození |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových dorazů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola šroubových a nýtových spojů |  |  |  |  |  |
| e) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola stropního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola napnutí řetězu (řemenu) |  |  |  |  |  |
| b) kontrola dálkového ovládání a jeho dosahu |  |  |  |  |  |
| c) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola bočního elektrického pohonu | x | x | x | x | x |
| a) kontrola koncových spínačů |  |  |  |  |  |
| b) kontrola nouzového řetízkového ovládání |  |  |  |  |  |
| c) kontrola uchycení elektrického pohonu s pružinovou hřídelí (klínku) |  |  |  |  |  |
| d) kontrola uchycení ke zdivu nebo nosné konstrukci |  |  |  |  |  |
| e) kontrola bezpečnostních prvků (fotobuňky, revers pohonu, jištění vstupních dveří, tlačítko, stop tlačítko) |  |  |  |  |  |

Popis provedené kontroly, seznam

vyměněných dílů: ………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

# Text boxes

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace:

Datum: ……………………………

Podpis: ……………………………

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis:

Razítko servisní organizace/podpis: