Vysvetlivky

Potrubie nám už dva krát pustilo takže sme sa rozhodli nahradiť potrubie vedené podlahou, potrubím vedeným vzduchom.

V suteréne sa nachádza 12 pivníc a v dvoch z nich sú stupačky, jedna zo stupačiek je v práčovni kde by sme chceli nechať aj kohútik na prípadné potreby napustenia vody.

Na nákrese je odbočka za uzatvaracím ventilom pre prípadné napojenie prenajímaných priestorov.

Na chodbe v suteréne pod schodami sa nachádza jeden hydrant ten bude tiež potrebné napojiť.

Pôvodna rura, stupačka bytovky v suterene 5/4 pozinkovana vonkajší priemer 40mm

Návrh nového vodovodneho potrubia SV z 5/4 pozinkovanej rury

Prívod je v krajnej pivnici cca 50cm od obvodového múra.

Potrubie by bolo vyvedené zo zeme šíkmo k rohu steny smerom ku stropu a ďalej vedené popod strop.

Za pivnicou by bolo šroubenie a ventil pre prípadne uzavretie prívodu vody.

Ďalej by bol rozvod vody riešený odbočkami k stupačkám, ventilu v práčovni a k hydrantu.

Celková dĺžka rúr je cca 27m tvarovky už podľa zváženia.

Dĺžka ½ rúr práčovňa 5,9m

Dĺžky uvedené na náčrte sú približné, určite tam budú malé odchýlky vzhľadom na prechody cez múry.

# Text boxes

Šroubenie a ventil

H

Hydrant pod schodami

Pivnica

Práčovňa

Odbočka ½ col rura k vodovodnemu ventilu

ventil

Vstup do bytovky

Priestory na prenájom.

Bývalé kaderníctvo

Odbočka pre prípadné napojenie prenajímaných priestorov

0,6m

2,70m

5m

2,2m

1,3m

1,6m

0,8

1,6

2

1,5

1,8m

1,6m,1m

1,3m

3m

4,2

1m