Dětská pískoviště

Material – smrk, suché, hladce ohoblované

Boky jsou z latí šíře 9 cm,  tloušťka 2 cm,  suky – max. 2 cm, všechny 4 dlouhé hrany skosené (frézované)

Sedátka – šířka cca 13 cm, tloušťka cca 2,5 cm, suky – max. 1cm, všechny 4 dlouhé  hrany skosené (frézované)

Odhad množství na 2017(březen – červenec):

Bok: 118 cm x 18 cm - 100 ks

138 x 18 – 50 ks

158 x 18 – 60 ks

178 x 18 – 12 ks

118 x 27 - 50 ks

138 x 27 - 192 ks

158 x 27 – 312 ks

178 x 27 – 140 ks

Sedátka: 120 cm x 13 cm – 110 ks

140 x 13 –  160 ks

160 x 13 – 190 ks